## Slide 1
IPv6 / IPoE ハンズオン
実機を触って、環境が変わるのを見る
対象: 説明会を受けた人 / 時間: 150 分 (休憩 10 分を含む)
やること: 実機のルータ (Cisco 892FJ) にコマンドを打つ。
その間、司会が裏で網の方式を切り替えます。
同じコマンドを打っても、方式が変わると出力が変わります。そこを見ます。

## Slide 2
今日の役割分担 — あなたはサーバを触りません
誰が | 何をするか
司会 (講師) | lab-mode.sh で網の方式を切り替える。「いま RA 方式です」と宣言する
あなた | 実機の 892FJ にログインして IOS のコマンドを打つ。出力を読む
各演習は「打つコマンド → 出てくる出力 → いま何が起きたか」の 3 点セットです
Notes: 【司会へ】
・開始前に lab-mode.sh status を叩いて、いまの方式を把握しておくこと。
・受講者がサーバに触ろうとしたら止める。ここを混ぜると学びが薄まる。
・「3 つめ(いま何が起きたか)が本体です」と最初に言い切っておくと、
受講者がコマンドの写経で満足しなくなる。

## Slide 3
検証ラボの全体像
  NTT の網も VNE も、全部 Linux VM で作ってあります
  実機の CPE は 物理 NIC 経由で PG-ACCESS に繋ぎます
今日あなたが触るのは 2 つだけ
  赤枠の 実機 CPE と 検証用 PC です
  青枠のサーバ側は 司会が動かします
覚えておくと迷わない
  PG-ACCESS … アドレスが配られる場所
  VNE … IPv4 を IPv6 から取り出す場所
  INET-SIM … 行き先。出口アドレスを教えてくれる
図の一番下を見てください
  方式ごとにどこを通るかと、出口アドレスが書いてあります
Notes: 【司会へ】
・**このページは飛ばさないこと。**ここが頭に入っていないと以降が全部ぼやける。
・ホワイトボードにも同じ絵を描いて、演習中ずっと残しておくとよい。
・「いまどこの話か」を毎回この絵で指すこと。

## Slide 4
つながり方
司会の端末
lab-mode.sh で 方式を切り替える
NGN-SIM / VNE
NTT の網と VNE の代わり
Cisco 892FJ
あなたが触るのはここ コンソール接続
検証用 PC
892FJ の LAN ポートに直結 疎通と出口を確認
司会が使うのはこれだけです (受講者は打ちません):
./lab-mode.sh ra / pd … 網の IPv6 の配り方を切り替える
./lab-mode.sh dslite <CEのIPv6> … IPv4 の運び方を DS-Lite にする
./lab-mode.sh break mtu|dns / restore … 障害を注入する / 戻す
Notes: 【司会へ】
・切り替えるたびに「いま何方式か」と「期待する出口アドレス」を必ず読み上げること。
lab-mode.sh がその 2 つを画面に出すので、それをそのまま読めばよい。
・ホワイトボードに 5 つの登場人物 (司会端末 / NGN-SIM / VNE / 892FJ / 検証用 PC) を
書いておくと、受講者が「いまどこの話か」で迷わなくなる。

## Slide 5
0-2. まず実機をまっさらにする (10 分)
前の案件の設定が残っていると、原因不明のトラブルになります
  Router# write erase
  Erasing the nvram filesystem ... Continue? [confirm] ← Enter
  Router# reload
  System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no ← ★ no
  Proceed with reload? [confirm] ← Enter
  再起動後、初期設定ダイアログが出たら no と答えてください
いま何が起きたか
  設定を全部消して、工場出荷に近い状態に戻しました
  Save? に yes と答えると 消したはずの設定が書き戻ります。ここは必ず no です

## Slide 6
0-3. 最低限の設定を入れる (10 分)
interface GigabitEthernet0 ← WAN
  no ip address
  ipv6 address autoconfig default
  ipv6 enable
  ipv6 nd ra suppress all
interface Vlan1 ← LAN
  ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
  ip tcp adjust-mss 1420
1 行ずつ意味があります
  ipv6 unicast-routing … IPv6 のルータとして動かす。無いと転送しません
  ipv6 address autoconfig … 網から降る RA を使って 自分でアドレスを作る
  ipv6 nd ra suppress all … 自分は RA を撒かない。実網で撒くと事故になります
  ip tcp adjust-mss 1420 … 後半の MTU の演習で効きます。いまは入れておくだけ
890 系は機種で構成が違います。show ip interface brief で実物を確認してから使ってください

## Slide 7
第1部
アドレスが降りてくるのを見る
ゴール: 35 分。設定を変えずに、網の方式だけを変えます

## Slide 8
演習 1: RA 方式で IPv6 が付く (10 分)
【司会】 ./lab-mode.sh ra
【あなた】892FJ で
  CPE(config-if)# shutdown
  CPE(config-if)# no shutdown
  CPE# show ipv6 interface GigabitEthernet0
出てくる出力
  IPv6 is enabled, link-local address is FE80::E6AA:5DFF:FE82:364A
  Global unicast address(es):
  2001:DB8:1014:300:E6AA:5DFF:FE82:364A, subnet is 2001:DB8:1014:300::/64
Notes: 【司会へ】
・lab-mode.sh ra を叩いたら「いまラボは RA 方式です。ひかり電話なしのお客様と
同じ状態です」と宣言してから、受講者に打たせること。
・全員のアドレスが付くまで待つ。1 人でも付かなければ次に進まない。
・付かない人がいたら: インタフェース名が違う (show ip interface brief で確認)、
または ipv6 unicast-routing が入っていない。
・次の演習 2 との対比が本体なので、ここでは深追いせず 10 分で切ること。

## Slide 9
演習 1 で何が起きたか — 3 段階です
① no shutdown した瞬間、892FJ は FE80:: を自分で作った
  誰にも聞かずに作れるアドレス。説明会の「鶏と卵」がこれです
② その FE80:: を送信元にして「ルータいますか」と網に聞いた
③ 網が RA で「前半は 2001:DB8:1014:300::/64 です」と答えた
  892FJ が 後半 E6AA:5DFF:FE82:364A を自分で作って 完成させた
後半は MAC アドレスから作られています
  この機体の MAC は E4:AA:5D:82:36:4A。変形して入っているのが見えます
  だから「事前にアドレスが分からない」。これが後の演習 4 で効いてきます

## Slide 10
演習 2: PD 方式にすると、アドレスが付かなくなる (15 分) ← 今日いちばん大事
【司会】 ./lab-mode.sh pd
【あなた】さっきと まったく同じ操作を もう一度
  CPE(config-if)# shutdown
  CPE(config-if)# no shutdown
  CPE# show ipv6 interface GigabitEthernet0
出てくる出力
  IPv6 is enabled, link-local address is FE80::E6AA:5DFF:FE82:364A
  No global unicast address is configured ← ★ 付かない
設定は 1 文字も変えていません。網の方式が変わっただけです
Notes: 【司会へ】
・lab-mode.sh pd を叩いたら「いま PD 方式にしました。ひかり電話ありのお客様と
同じ状態です」と宣言してから、受講者に打たせること。
・**受講者に設定を触らせないこと。**「同じ操作をもう一度」が効きどころ。
・付かないことを全員が確認するまで待つ。ここで驚いてもらうのが目的。
・「なんで付かないと思いますか?」と 30 秒だけ考えさせてから次のページへ。

## Slide 11
演習 2 で何が起きたか
 | RA 方式 | PD 方式
網が RA で配るもの | プレフィックス (前半) | 「DHCPv6 で取りに来い」という指示だけ
autoconfig の結果 | アドレスが作れる | 材料が無いので作れない
ipv6 address autoconfig は RA の中のプレフィックスからしかアドレスを作れません
Notes: 【司会へ】
・**ここは 5 分かけて説明すること。**今日の中心です。急がない。
・PD 方式では網が「プレフィックスは DHCPv6 で取りに来い」としか言わないので、
autoconfig は材料が無くて何も作れない、という筋道を口で説明する。
・次ページで「RA 自体は届いている」を見せると効く。そこまでを 1 セットで。

## Slide 12
演習 2 が実案件だとどう出るか — 一番たちが悪いパターン
RA 自体は届いています
  CPE# show ipv6 interface GigabitEthernet0 | include Router advertisement
  ND router advertisements are sent every 200 seconds
つまり現場ではこう見えます
  「RA は来ている。ケーブルも問題ない。なのにアドレスが付かない」
  → 原因が見えません。方式の食い違いを疑えるかどうかが分かれ目です
対処
  PD 方式のお客様には DHCPv6-PD に対応した CPE が要ります
  autoconfig だけの設定では成立しません
※ この症状は自宅の検証で実際に踏みました。原因に辿り着くまで時間を使いました

## Slide 13
これは実際に自社で起きた事故です — 2 回続けて開通できませんでした
 | 担当者が想定したもの | 実際 | 結果
1 回目 | 動的 IP コースだと思って設定 | 固定 IP コースだった | 失敗
2 回目 | 固定 IP と気づき PD 方式だと思って設定 | RA 方式だった | 失敗
その回線の公式ページには IPv4 の運び方は書いてあるのに、IPv6 の払い出し方式 (RA か PD か) が書かれていません

## Slide 14
なぜ起きたのか — 担当者のミスとして片付けてはいけません
公開情報だけでは、机上で決められないからです
  その回線の公式ページに書いてあったこと
  動的 IP コース … transix IPv4接続 (DS-Lite) 対応機種が必要
  固定 IP コース … transix IPv4接続 (固定IP) 対応機種が必要
  IPv6 の払い出し方式 (RA か PD か) … 記載なし
この事故が示している 3 つのこと
  ① 「方式」は 1 つではなく 2 段ある。IPv6 の払い出し と IPv4 の運び方 は独立です
  「transix だから DS-Lite」まで分かっても、RA か PD かは別に確かめる必要があります
  ② コース名 (動的 IP / 固定 IP) で IPv4 の方式が変わる。契約したコースの確認が要ります
  ③ 「ひかり電話ありなら PD」は事業者向けサービスでは通用しない
  家庭向けの経験則をそのまま当てはめると外します。この案件は固定 IP なのに RA 方式でした
だから開通後に実測するしかありません
  いま見た「設定は同じなのにアドレスが付かない」が、そのとき現場で起きていた光景です

## Slide 15
演習 3: RA を実際に目で見る (10 分)
【司会】 ./lab-mode.sh ra ← RA 方式に戻す
【あなた】892FJ で
  CPE# debug ipv6 nd
  (そのあと shutdown / no shutdown)
出てくる出力 — 演習 1 の 3 段階がそのまま流れます
  ICMPv6-ND: Sending RS on GigabitEthernet0
  ICMPv6-ND: Received RA from FE80::AC:FF:FE00:1
  ICMPv6-ND: Prefix 2001:DB8:1014:300::/64 onlink autoconfig
  ICMPv6-ND: Autoconfiguring address 2001:DB8:1014:300:E6AA:...
読み方
  Received RA from FE80::... ← 送信元がリンクローカル。説明会のとおりです
  Prefix ... autoconfig ← この印が付いているから自分で作ってよい
  PD 方式のときは この Prefix の行が出ません。それが演習 2 の正体です
終わったら必ず止めてください: CPE# undebug all

## Slide 16
第2部
IPv4 を通す
ゴール: 40 分。IPv6 は通っていますが IPv4 はまだ通りません

## Slide 17
演習 4: DS-Lite のトンネルを張る (20 分)
【あなた】検証用 PC で確かめる
  ping 203.0.113.80 → 通りません。IPv6 しか降りていないので当然です
【あなた】892FJ で 自分の WAN アドレスを確認して、司会に伝える
  CPE# show ipv6 interface GigabitEthernet0 | include 2001
  なぜ伝えるのか: RA 方式のアドレスは MAC から作られるので 司会側では事前に分かりません
  網側のトンネルを、この値に向ける必要があります
【司会】 ./lab-mode.sh dslite 2001:db8:1014:300:e6aa:5dff:fe82:364a
【あなた】892FJ でトンネルを張る
  interface Tunnel0
  ip address 192.0.0.2 255.255.255.248
  ip mtu 1460
  ip tcp adjust-mss 1420
  tunnel source GigabitEthernet0
  tunnel mode ipv6
  tunnel destination 2001:DB8:8888::1
  ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Tunnel0

## Slide 18
演習 4 で何が起きたか — 1 行ずつ意味があります
設定 | 意味
ip address 192.0.0.2 | RFC 6333 が「トンネルの入口はこれを使え」と決めている。自由に決めてはいけません
tunnel mode ipv6 | IPv4 のパケットを IPv6 で包む。説明会の「箱に詰める」がこれです
tunnel destination 2001:DB8:8888::1 | 箱を開ける相手 (AFTR)。網側の装置です
ip mtu 1460 | 箱の厚み 40 バイトを引いた大きさ
ip tcp adjust-mss 1420 | さらに TCP と IP のヘッダ 40 を引いた値。無いと大きいファイルが落ちません
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Tunnel0 | IPv4 の行き先を全部このトンネルに投げる
Line protocol on Interface Tunnel0, changed state to up が出れば成功。検証用 PC から ping が通ります

## Slide 19
演習 5: 「通った」で終わらせない — 出口アドレスを見る (10 分)
【あなた】検証用 PC で
  curl http://203.0.113.80/
  lab-inet OK
  src: 203.0.113.1 ← これが答え
src: は「サーバから見て、どのアドレスから来たか」です
  203.0.113.1 → 網側の AFTR で NAT された = DS-Lite が成立している
  192.168.100.x のまま → 経路が間違っています (NAT が効いていない)
実話
  検証スクリプトが 全項目 PASS したのに経路が間違っていたことがあります
  ping も curl も成功するので、見た目では絶対に分かりません
  気づいたのは src: を見たときだけでした
切替当日、疎通確認だけで「OK です」と言わないでください
ついでに TTL を見る: ping すると TTL=62。相手は 64 で返すので ルータを 2 つ越えた

## Slide 20
演習 6: 892FJ では MAP-E ができない (10 分)
【あなた】892FJ で試してみる
  CPE(config)# nat64 ?
  → nat64 というコマンド自体がありません
いま何が起きたか
  892FJ の IOS (classic IOS 15.x) には MAP-E の機能がありません
  DS-Lite は組めます (tunnel mode ipv6 だけで済むため)
  MAP-E は組めません (アドレスとポートの計算をする機能が要るため)
これが実案件だとどう効くか
  お客様の VNE が MAP-E 系 (v6プラス / OCN バーチャルコネクト等) だと 892FJ は使えません
  機器リプレース前提の見積になります
  納入実績に 892FJ が多いなら、契約書で VNE を確認する時点でこれが分かります

## Slide 21
第3部
壊す
ゴール: 40 分。現場で呼ばれるのは壊れたときだけです

## Slide 22
演習 7: MTU ブラックホール (20 分) — 3 つそろわないと壊れません
【あなた】まず正常な状態を確認
  curl -o NUL -w "size=%{size_download}\n" http://203.0.113.80/big.bin
  size=5242880 (5MB) が落ちてきます
① 【司会】 ./lab-mode.sh break mtu → もう一度 curl。まだ落ちてきます
② 【あなた】892FJ で MSS の調整を切る
  interface Tunnel0 → no ip tcp adjust-mss → まだ落ちてきます
③ 【あなた】経路の記憶を消す
  CPE# clear ipv6 traffic
  検証用 PC (Windows): netsh interface ipv4 delete destinationcache
  → ここで初めて 5MB が止まります

## Slide 23
演習 7 で何が起きたか — なぜ ①② では壊れなかったのか
段階 | なぜまだ動いたのか
① 障害だけ入れた | 892FJ が MSS を 1420 に調整していたので、そもそも大きいパケットが出ていなかった
② MSS 調整を切った | 経路の MTU が学習済みだったので、まだ小さいまま送っていた
③ 記憶を消した | ここで初めて 1500 で送り始めて、途中で詰まった
「さっきまで再現していたのに再現しない」が起きる理由。直したつもりで直っていないことに気づけません

## Slide 24
演習 8: ポート開放を試して、失敗させる (15 分)
【あなた】検証用 PC で待受を立てる
  python3 -m http.server 8000
【あなた】892FJ でポート開放を設定してみる
  ip nat inside source static tcp 192.168.100.50 8000 interface Tunnel0 8080
  設定は通ります
【司会】INET-SIM から外から叩く
  curl -m5 http://203.0.113.1:8080/ → 接続拒否
  curl -m5 http://192.0.0.2:8080/ → タイムアウト
どちらも届きません

## Slide 25
演習 8 で何が起きたか — 外から見えるアドレスが 1 つも無い
CPE# show ip interface brief で確かめてください
  GigabitEthernet0 (WAN) … IPv4 アドレスが無い (no ip address)
  Tunnel0 … 192.0.0.2。これは RFC 6333 が決めた「トンネルの入口」です
  外から見えるアドレスではありません
外から来た通信を受け取る場所が、そもそも存在しません
  設定 UI 上は入るのに一切着信しないのは、これが理由です
お客様への説明の組み立て方
  「お客様のルータには外から見えるアドレスが無く、事業者の設備でまとめて変換されています」
  「設定でどうにかできる話ではありません」
  「外から入る通信が必要でしたら、固定 IP のオプション契約が要ります」
後始末: no ip nat inside source static tcp ... を忘れずに

## Slide 26
演習 9: 同じ障害でも、端末によって症状が違う (5 分)
【司会】 ./lab-mode.sh break dns
【あなた】検証用 PC で 2 つ叩き比べる
  curl -s -o NUL -w "%{time_total}\n" http://www.lab.example/
  wget -q -O NUL http://www.lab.example/
結果
  curl … 0.2 秒程度。速いので気づけません
  wget … 15 秒でタイムアウト。完全に固まります
いま何が起きたか
  AAAA (IPv6 のアドレス) は返るのに、IPv6 では到達できない状態を作りました
  curl は IPv6 を少し試して すぐ IPv4 に切り替えます (Happy Eyeballs)
  wget は IPv6 で待ち続けます
「A さんの PC は遅いが B さんは普通」というお客様申告の正体がこれです

## Slide 27
第4部
戻して終わる
ゴール: 15 分。戻し忘れは次の演習で「原因の分からない失敗」として出ます

## Slide 28
演習 10: 元に戻す
【あなた】892FJ で確認
  CPE# show running-config | include adjust-mss
  ip tcp adjust-mss 1420 が Tunnel0 と Vlan1 の両方にあること。無ければ入れ直す
  CPE# show running-config | include ip nat inside source
  何も出ないこと (演習 8 の設定が残っていないこと)
【司会】 ./lab-mode.sh restore → ./lab-mode.sh status
  「障害の注入: なし」になっていることを全員で確認します
【あなた】最後に
  curl http://203.0.113.80/ → src: 203.0.113.1 に戻っていれば完了
Notes: 【司会へ】
・**全員が FAIL=0 に戻るまで解散しないこと。**戻し忘れが次回の演習を壊す。
・とくに 892FJ 側の adjust-mss と ip nat inside source の消し忘れが多い。
・lab-mode.sh status で「障害の注入: なし」を全員に見せてから締める。

## Slide 29
今日 手を動かして分かったこと
① 設定を変えなくても、網の方式が変わればアドレスが付かなくなる
  演習 2。しかも RA 自体は届いているので、原因が見えません
② ping が通っても、正しい経路を通ったことにはならない
  演習 5。見るべきは 出口アドレス だけです
③ 892FJ では MAP-E ができない
  演習 6。機器と方式の組み合わせは、契約書を見た時点で分かります
④ 障害は 3 つそろわないと再現しない
  演習 7。「さっきまで再現していたのに」が起きます
⑤ 同じ障害でも端末によって症状が違う
  演習 9
この 5 つは、教科書にもマニュアルにも書いてありません

## Slide 30
次にやること / 参考
次にやること
  自分の担当案件の VNE を調べる (契約書の「IPv6 接続サービス」の名称)
  892FJ を納入している拠点をリストアップする。MAP-E 系ならリプレースが要ります
  もっと壊したい人へ: test-matrix.md §4 に R1〜R13。今日やったのは 3 つだけです
参考
  実機の設定手順 (詳細) runbook-vmware.md §8
  詰まったとき runbook-vmware.md §9 (A〜N)
  障害再現レシピ (全13種) test-matrix.md §4
  説明会資料 (座学) slides/setsumeikai.md
  司会用のモード切替 lab/ipoe/lab-mode.sh --help