## Slide 1
IPv6 / IPoE 虎の巻
PPPoE → IPoE 切替でトラブらないための 3 回シリーズ
対象: IPv6 をほとんど触ったことがない若手 (支店配属 1〜3 年目想定)
教科書: 小川晃通『プロフェッショナル IPv6 第2版』(ラムダノート / CC BY-NC-SA)
検証環境: IPoE 検証ラボ (自宅で構築・実走済み。社内 VMware へ展開予定)
進め方: ラボで壊す → 「なんで?」が生まれる → 教科書の該当節を読む → もう一度ラボ
社内限定資料。教科書の本文・図版は貼らず、該当ページを各自開いてください。
Notes: 【講師へ — 実施前に必ず読むこと】
◆ 使える部分: 教科書との対応表 / 用語集 / つまずきの壁 Q&A (ラボの状態に依存しない)
◆ まだ確定していない部分:
・**時間配分は仮案。実測していない。**休憩・質疑の余白が無いので、そのままだと溢れる。
◆ ラボの状態: サイクル 1〜7 実走済み。R1〜R6 / D1 の 7 件も実測完了。
実機 Cisco 892FJ での DS-Lite も実測済み。runbook-vmware.md は執筆済み。
◆ 配布前にやること:
・proxmox-prototype.md §0.5 → §2 → §5 を一巡する
・test-matrix §4 の「⚠ 実測」注記を必ず読む (5 件が想定と違った)
・**第1回はパイロット実施。**実測が取れるまで第2回以降の日程を確定しない
・教科書の節番号・ページ番号を実物と照合する (未実施)

## Slide 2
この勉強会の目的
PPPoE → IPoE 切替案件が増えている。しかしトラブルも増えている
  組み合わせが多い: IPv6 配布方式 × IPv4 over IPv6 方式 × CPE 機種 × 構成
  「やってみたら動かない」を客先で起こしている
原因は知識の欠落ではなく、原理を見たことがないこと
  RA も DHCPv6-PD も MAP-E も、パケットを一度見れば腹に落ちる
  だから「検証環境 × 教科書」でやる。座学だけ / 手順書だけ、では身に付かない
3 回終わったときにできるようになること
  ひかり電話の有無と「どこで終端するか」の 2 段で方式を選べる
  「ポート開放できますか?」に方式を聞いて即答できる
  「Web は見えるがファイルが送れない」を切り分けて、直し方まで言える
正本: docs/ipoe-lab/study-guide.md

## Slide 3
全体の流れ
回 / 部 | テーマ | 教科書 | ラボ演習
第0〜2部 | 全体像 → IPv6 そのもの → 日本の回線 (座学・導入) | 1,2,3,5,7章 | —
第1回 | なんで IPv6 に変えなきゃいけないの? | 1, 2, 18章 | 演習 1-A
第2回 | アドレスはどうやって降ってくるのか (最重要) | 6, 7, 8章, 付録B | 演習 2-A / 2-B
第3回 | IPv4 を IPv6 の上で運ぶ | 24章 | 演習 3-A (R3/R4/R5)
補講 | セキュリティ / DNS / NGN 固有問題 | 14, 17章, 付録A | R6, R13
第4部 | 検証結果 (ラボ / 実機 892FJ / CML の実測値) | — | —
巻末 | つまずきの壁 Q&A (各回 +15〜20 分) | — | —
全回で参照: 付録 A「NTT NGN での IPv6」(p.437) — 日本固有の話が全部ここにある

## Slide 4
第0部
全体像 — まず地図を配る
ゴール: 細かい話に入る前に、これから何を何の順で見るのかを一枚で掴む

## Slide 5
この資料の歩き方(全体 → 詳細 の順に降ります)
第0部 全体像 — いま何の話をしているのか
  IPv6 の話は「アドレスそのもの」「配り方」「IPv4 の運び方」の 3 層に分かれる
第1部 IPv6 そのもの(抽象)— どこの国でも同じ話
  アドレスの書き方 / 種類 / 決まり方。ここは教科書どおり
第2部 日本の回線(具体)— ここからは日本だけの話
  NTT の網 + VNE + ISP。v6プラス / transix などが「どれ」なのかを表で押さえる
第3部 実習(第1回〜第3回)— 手を動かして原理を見る
  MAP-E のアドレス計算、ポートの割り当て、MTU の引き算。ラボで壊して直す
第4部 検証結果(実測)— 本当にそうなるのか
  ラボと実機で測った値。「たぶん」と「測った」を必ず分けて書いてあります
迷ったら第0部に戻ること。地図の上のどこにいるか分かれば必ず戻れます

## Slide 6
3 行でいうと
① PPPoE が遅い
  夜になると遅い。原因は網終端装置(NTE)の輻輳で、回線速度の問題ではない
② だから IPoE に変える
  IPoE = 網終端装置を通らず、網から直接 IPv6 が降ってくる方式
③ でも社内は IPv4 のままなので、IPv4 を IPv6 の上に載せて運ぶ
  その運び方が MAP-E と DS-Lite。この資料の 8 割はここの話です
ここだけ持ち帰れば十分です。残りは全部この 3 行の詳細でしかありません

## Slide 7
なぜ IPv6 に変えるのか — 建前と本音を分ける
教科書に書いてある理由(建前)
  IPv4 アドレスが枯渇した。だから IPv6 へ移行する
  正しいが、これは「きっかけ」であって、お客様が今ハンコを押す理由ではない
現場でお金が動く理由(本音)
  PPPoE が遅いから。「夜だけ遅い」「Web 会議が切れる」で相談が来る
  IPv6 を使いたいのではなく、速度が欲しくて IPv6 の道を通ることになる
この区別が効く場面
  「社内も IPv6 化しますか?」→ 普通はしません。LAN は IPv4 のまま
  アドレス再設計・FW 見直し・アプリ検証が発生する。要件でない限りやらない
  IPv6 は「外を速く通るための道」。社内を作り替える話ではない
※ ただし「将来も IPv6 化しない」とは言わないこと。今回やらないだけです
教科書: 第18章「IPv4 アドレスの枯渇」/ 付録 A「NTT NGN での IPv6」(p.437)

## Slide 8
IPv6 の話は 3 層に分かれる(混ぜると分からなくなる)
① アドレスそのもの
書き方・種類 128ビット / fe80:: / /64
② アドレスの配り方
RA(SLAAC)/ DHCPv6-PD 誰が何を配るか
③ IPv4 の運び方
MAP-E / DS-Lite IPv4 を IPv6 に載せる
トラブルの切り分けも、この 3 層のどこで壊れているかを決めるところから始まります。
「IPv6 が降りてこない」= ② の話。「IPv6 は降りたが IPv4 が通らない」= ③ の話。
※ ①② は世界共通の技術。③ だけが日本固有の事情が濃い(共有 IPv4 とポート制限)。

## Slide 9
第1部
IPv6 そのもの — どこの国でも同じ話
ゴール: アドレスの書き方・種類・決まり方。暗記より「見たことがある」を作る

## Slide 10
IPv4 と IPv6 の違い(現場で効くところだけ)
 | IPv4 | IPv6 | 現場でどう効くか
長さ | 32 ビット | 128 ビット | 枯渇しない。ただし覚えられない → コピペ前提で作業する
表記 | 192.168.1.1 | 2001:db8::1 | :: は 0 の連続の省略。1 か所しか使えない
1 サブネット | 任意(/24 等) | /64 が原則 | /64 より小さく切ると SLAAC が動かない
1 IF のアドレス数 | 普通 1 個 | 複数が当たり前 | リンクローカル + グローバルが同時に付く
ブロードキャスト | あり | 無い | 代わりにマルチキャスト。ARP も無い(NDP になる)
アドレス解決 | ARP | NDP(ICMPv6) | ICMPv6 を止めると通信が死ぬ。FW 設計の最頻出事故
自動設定 | DHCP | RA / DHCPv6 | ルータが自分から「私がゲートウェイだ」と言いに来る
フラグメント | 途中のルータも分割 | 送信元だけ | 経路 MTU の問題が表に出やすい(後述の 1460)
教科書: 2.10「IPv6 と IPv4 の違い」(p.51)

## Slide 11
アドレスの読み方と、なぜ /64 なのか
書き方の 3 つのルール
  各ブロック先頭の 0 は省ける: 2001:0db8:0000:0001 → 2001:db8:0:1
  0 が続くところは :: で 1 回だけ省ける: 2001:db8:0:0:0:0:0:1 → 2001:db8::1
  URL に書くときは [] で囲む(忘れると動きません)
  http://[2001:db8::80]/
/64 が原則である理由
  後ろの 64 ビットをインタフェース ID に使う、と決まっているため
  MAC から作る(EUI-64)か、ランダムに作る。つまり下位は端末が勝手に決める
  → /64 より小さく切ると SLAAC が動かない。IPv4 の感覚をここで捨てる
実務での見え方(ここが後で効きます)
  ひかり電話なし = /64 が 1 本だけ来る(RA 方式)
  ひかり電話あり = /56 が委譲される = /64 が 256 本使える(PD 方式)
  この違いが効くのは「LAN をいくつのセグメントに切れるか」と「HGW とどちらで終端するか」
  ※ MAP-E は /64 (RA 方式) でも組めます。ラボでも RA 方式で 198.51.100.20 / PSID 3 を導出しました
教科書: 第3章「IPv6 アドレス」/ 第7章「SLAAC」

## Slide 12
アドレスの種類 — 1 つの NIC に何本も付く
種類 | 見た目 | 届く範囲 | 誰が決める | 現場でどこで見るか
リンクローカル(LLA) | fe80::… | 同じリンク内だけ | 自動(必ず付く) | NDP と RA の送信元。ルーティングの隣接もこれ
グローバル(GUA) | 2000::/3 | インターネット全体 | RA か DHCPv6 | 実際の通信に使うアドレス
ユニークローカル(ULA) | fd00::/8 | 組織内だけ | 自分で決める | 規格上は fc00::/7。OpenWrt が既定で作る (事故の元)
マルチキャスト | ff00::/8 | グループ宛 | 規格で決まっている | ff02::1 全ノード / ff02::2 全ルータ
エニーキャスト | GUA と同じ | 一番近い 1 台 | 設計で決める | DNS など。見た目では区別できない
未指定 | :: | — | — | DAD の送信元。「まだ決まっていない」の意味
ループバック | ::1 | 自分だけ | — | IPv4 の 127.0.0.1 に相当
資料や検証に使う「ドキュメント用」は 2001:db8::/32。実在アドレスを例に使わないこと

## Slide 13
fe80:: が必ず付いている理由 — IPv4 と一番違うところ
IPv6 は「アドレスをもらう前に通信する」必要がある
  アドレスをくれるのはルータ。でもルータと話すにはアドレスが要る → 鶏と卵
  だから NIC が上がった瞬間に自分だけで作れるアドレスが要る。それが fe80::
だから、こうなっている
  RA も DHCPv6 も送信元は fe80::。グローバルは後から付く
  既定ゲートウェイも fe80:: で指す。IPv4 のように 192.168.1.1 とは書かない
  OSPFv3 / BGP の隣接も fe80::。「グローバルが無い = 壊れている」ではない
現場で効く場面
  「グローバル IPv6 が無いのに ping6 が通る」→ 正常。LLA で通っています
  このラボでも、VM に管理 IP を振らず fe80:: だけで SSH して構築しました
  ※ fe80:: は どのインタフェース経由か を書かないと使えない(%eth0 / %vmbr0)
教科書: 第5章「ICMPv6」/ 第6章「近隣探索プロトコル(NDP)」

## Slide 14
アドレスはどうやって決まるのか
ルータから RA が飛んでくる
ICMPv6。定期送信 + 要求への応答
SLAAC(自動設定)
RA にプレフィックスが入っている 端末が下位 64 ビットを自分で作る
DHCPv6
RA は「DHCPv6 を使え」と言うだけ アドレスは DHCPv6 サーバが配る
RA の中の 2 つのフラグ(M / O)で、どちらを使うかが決まります。
M=0 → DHCPv6 でアドレスはもらわない。M=1 → DHCPv6 でも アドレスをもらう。O=1 → DNS 等だけ DHCPv6 から。
※ SLAAC するかどうかを決めるのは M ではなく、RA の中のプレフィックス情報にある A フラグです。
M=1 でも A=1 なら SLAAC も併走し、端末にアドレスが 2 本以上付きます。
※ M/O はルータからの推奨でしかなく、従うかは OS 次第 (Android は DHCPv6 を使いません)。
※ ルータがもらう /56 は DHCPv6-PD という別枠。アドレスではなくプレフィックスの委譲です。
※ 日本の小規模案件では「ひかり電話あり = PD、なし = RA だけ」で実務はほぼ回ります。

## Slide 15
第2部
日本の回線 — ここからは日本だけの話
ゴール: 登場人物と、v6プラス / transix などが結局「どれ」なのかを表で押さえる

## Slide 16
登場人物 — 「ISP」と一言で言っても 3 者いる
お客様の CPE
ルータ 892FJ / RTX / OpenWrt
NTT の網(NGN)
フレッツ光 ここまでは NTT
VNE
IPv6 を実際に流す事業者 JPIX / MF / ドコモビジネス 等
ISP
契約先・課金 VNE とは限らない
「ISP を変えたのに速度が変わらない」の正体はここ。速度を決めるのは VNE 側です。
お客様は ISP としか契約していないつもりでも、裏で VNE が決まっており、
その VNE が MAP-E か DS-Lite かを決めています。こちらでは選べません。
※ 提案・見積の前に「ISP はどこか」ではなく「VNE はどこか」を聞くこと。

## Slide 17
分かれ道はまず 1 段目 — PPPoE か IPoE か
フレッツ光の契約
どちらで IPv4/IPv6 を通すか
PPPoE(従来)
ID/パスワードで認証 網終端装置を通る = 夜が遅い IPv4 がそのまま流れる
IPoE
認証なし。回線に紐づく 網終端装置を通らない = 速い IPv4 は別途トンネルが要る
1 段目はここ。速度の話はこの分岐で決まります。
2 段目は「IPoE を選んだあと、IPv4 をどう運ぶか」= MAP-E か DS-Lite か(次ページ)。
※ 両方同時に使えます。IPv6 は IPoE、IPv4 は PPPoE、という併用は実際によくある構成です。
※ 切替当日は PPPoE を落としてから IPoE。セッションが残ると原因不明の不通になります。

## Slide 18
2 段目 — IPv4 をどう運ぶか(ここは選べません)
IPoE にした。ではIPv4 は?
IPv6 の上に載せて運ぶしかない
MAP-E
CPE が IPv4 を IPv6 で包む 共有 IPv4 + 使えるポートが決まる CPE 側で計算が要る
DS-Lite
CPE はただ包むだけ NAT は網側(AFTR)がやる CPE の負荷が軽い
どちらになるかは VNE が決めます。お客様も我々も選べません。
違いが一番出るのは「ポート開放できますか?」への答え(第3部で詳しく)。
※ MAP-E: 使えるポートが数百個に限られる。指定のポートは開けられないことが多い。
※ DS-Lite: そもそも利用者側に開ける手段がない。固定 IP オプションを買う話になる。

## Slide 19
実際のサービスはどれ? — 名前から方式を引く表
サービス名 | VNE / 提供 | 方式 | ポート開放
v6プラス | JPIX(旧 JPNE) | MAP-E | 限定的(割当ポートのみ)
OCN バーチャルコネクト | NTT ドコモビジネス(旧 NTT Com) | MAP-E | 限定的(割当ポートのみ)
BIGLOBE IPv6 オプション | BIGLOBE 系 | MAP-E | 限定的(割当ポートのみ)
transix | インターネットマルチフィード | DS-Lite | 不可(固定 IP 契約が別途必要)
クロスパス(Xpass) | アルテリア・ネットワークス | DS-Lite | 不可(固定 IP 契約が別途必要)
v6 コネクト | 朝日ネット | DS-Lite | 不可(固定 IP 契約が別途必要)
ソフトバンク光 IPv6 高速ハイブリッド | BBIX | 独自方式 | 光BBユニット前提。本資料の対象外
出典: ヤマハ RTpro「動作確認済み IPv6 IPoE + IPv4 over IPv6 接続サービス」ほか各社資料。案件では必ず最新版を確認すること

## Slide 20
この表の使い方と、使うときの注意
ヒアリングでこの順に聞く
  ① ひかり電話はありますか → /64 か /56 かが決まる(= PD 方式かどうか)
  ② 契約は ISP どこですか → その裏の VNE を調べる
  ③ VNE が決まれば方式が決まる → ポート開放の可否が言える
注意 1: 同じ ISP でもプランで VNE が違うことがある
  「◯◯光」は再販が多く、同じ名前でも中身が別 VNE ということが起きる
  机上で決めつけず、開通後に実測で確かめること(第4部の run-checks)
注意 2: 事業者名が変わっている
  JPNE は JPIX に、NTT コミュニケーションズは NTT ドコモビジネスに
  古い資料と名前が食い違うので、社内 wiki の記述は更新すること
注意 3: 方式が分かっても「動く」とは限らない
  CPE 側が対応している必要があります。次のページが実測結果です

## Slide 21
第1回
なんで IPv6 に変えなきゃいけないの?
ゴール: 登場人物を絵で描ける。fe80:: とグローバルの違いが言える

## Slide 22
1-0. 登場人物と略語(まずこれを覚える)
お客様PC ─ CPE ─ [ NGN ] ─ VNE ─ ISP ─ インターネット
  ひかり電話ありなら CPE の位置に HGW が入る
CPE … Customer Premises Equipment = お客様側に置くルータ
HGW … ひかり電話ルータ。機種により IPoE を自分で終端してしまう
NGN … NTT東西の IP 網。ISP とは別の会社の設備
VNE … NGN 上の IPv6 (IPoE) 接続を ISP に卸す事業者。多くは IPv4 over IPv6 もセットで提供
  JPIX (旧 JPNE) / インターネットマルチフィード / NTT ドコモビジネス (旧 NTT Com) 等
BRAS … PPPoE を終端する ISP 側の装置
NTE … 網終端装置。PPPoE が必ず通る箱で、ここが夕方混む
ラボの VM との対応
  NGN-SIM = NGN / BRAS = BRAS / VNE = VNE (BR と AFTR 兼用) / INET-SIM = インターネット
  OpenWrt-CE または実機 = CPE。ラボに NTE は無く、BRAS が代役
略語の全量は study-guide.md §1.4。ここが分からないと以降ずっと分からない

## Slide 23
1-1. まず事実: IPv4 アドレスは在庫が尽きた
IPv4 は約 43 億個。世界人口より少ない。スマホ 1 人 1 台で足りない
だから 3 つの対策が同時に走っている
  ① NAT で共有する → 家庭内では昔からやっている
  ② アドレスを売買・移転する → 実際に市場がある
  ③ IPv6 に移る → 本命
IPoE への切替は ③ の話。「速いから」は結果であって理由ではない
教科書: 18.1 在庫枯渇はどのような問題なのか (p.335) / 18.2 影響 (p.336)

## Slide 24
1-2. IPv6 アドレスの書き方 (ここで演習)
128 ビット。16 進 4 桁を 8 ブロック、コロン区切り
  2001:0db8:1014:0300:0000:0000:0000:0001
省略ルールは 2 つだけ
  ① 各ブロック先頭の 0 は省略できる → 0db8 は db8、0300 は 300
  ② 連続する 0 のブロックは :: に潰せる。ただし 1 箇所だけ
  2001:db8:1014:300::1
演習: 次を省略形にせよ (紙に書く。答え合わせまで含めて 20 分)
  fe80:0000:0000:0000:0200:5eff:fe00:5301
  2001:0db8:0000:0000:0000:0000:8888:0001
  2001:0db8:100a:0500:0000:0000:0000:0000
教科書: 2.2 IPv6 アドレスのテキスト表記 (p.38)
アドレスの読み書きは、この先ずっと使います

## Slide 25
1-3. IPv6 と IPv4 は「別のインターネット」
IPv4 の世界
203.0.113.x
互換性なし
直接は話せない
IPv6 の世界
2001:db8::x
IPv4 と IPv6 の間に自動変換はない。だから両方を同時に使う (デュアルスタック) か、
どちらかを他方の上で運ぶ (共存技術) しかない。IPoE がやっているのは後者。
※ 「IPv6 にしたら IPv4 が使えなくなる」は誤り。IPv6 のトンネルの中を通って使える。
教科書: 2.10 IPv6 と IPv4 の違い (p.51) / 2.12 同時に使う (p.58) / 2.13 共存技術 (p.61)

## Slide 26
1-4. 演習 1-A: CPE の WAN に何が付いているか (手順は実測済み)
手順
  1. CPE (OpenWrt-CE または実機。クライアント VM ではない) で PPPoE 接続
  認証: user1@isp-a.example / pass1 / サービス名 lab-isp
  2. CPE の WAN 側で ip -6 addr show (実機なら show ipv6 interface brief)
  3. 出てきたアドレスを 1 個ずつ「これは何か」に分類する
ラボの仕掛け — ここが今日の山場
  ラボの BRAS は ipv6=deny。PPPoE セッション自体では IPv6 は降りない
  (= IPv6 非対応の PPPoE 契約の再現)
  しかし CPE の WAN は NGN アクセス網の L2 に直結していて、NGN-SIM の radvd は
  ra/pd どちらのモードでも常時 RA を流している
つまり PPPoE とは無関係に、NGN 由来のグローバル IPv6 が来ている可能性がある
  これが 付録 A.1 フォールバック問題 / A.2 マルチプレフィックス問題 の正体
  「ISP の契約とは別に NGN の IPv6 が勝手に来ている」を最初に体感させる
手順はラボで実走済み。GUA がどのプレフィックスで付くかは受講者の環境によって変わります

## Slide 27
1-5. リンクローカルとグローバル / 宿題
fe80:: で始まる = リンクローカル。同じリンク内専用。消すと全部死ぬ
  IPv6 のルーティングも近隣探索もこれを使って動く。RA の送信元も fe80::
  IPv4 の 169.254.x.x とは役割が違う (あっちは DHCP 失敗時の敗戦処理)
2001: で始まる = グローバル。外と話せる
Temporary (プライバシー拡張) について
  lab-client (Ubuntu Server) では既定で生成されない
  見せたい場合: sudo sysctl -w net.ipv6.conf.<if>.use_tempaddr=2
宿題: 自宅の PC で IPv6 アドレスを見て、種類を数えてくる
  Windows: ipconfig /all / Mac・Linux: ip -6 addr
  自宅が IPv6 非対応・管理画面に入れない場合はスマホのテザリングで代替可
教科書: 3.5 リンクローカル (p.74) / 2.9 複数のアドレスが付く (p.48) / 7.5 Temporary (p.166)

## Slide 28
第2回
アドレスはどうやって降ってくるのか
ゴール: ひかり電話の有無と「どこで終端するか」の 2 段で方式を決められる

## Slide 29
2-1. IPoE とは何か (用語の整理から)
IPoE = IP over Ethernet。PPP を挟まずに Ethernet に直接 IP を載せる方式
  NTT の商品名ではない。接続方式の名前
PPPoE との違い
  PPPoE: ID/パスワードでセッションを張る → 網終端装置 (NTE) を必ず通る
  IPoE: つないだらアドレスが降ってくる → NTE を通らない
「IPoE は速い」の正体
  プロトコルが速いのではなく、混雑する箱 (NTE) を通らないから
  ※ VNE 側が混んでいれば普通に遅い。「速くなります」と客に約束しない
教科書: 付録 A.3 IPv6 PPPoE と IPv6 IPoE (p.443) ← 付箋を貼る

## Slide 30
2-2. 近隣探索プロトコル — IPv6 の心臓部
IPv6 に ARP はない。代わりに ICMPv6 の 4 兄弟が働く (ほかに Redirect もある)
  RS (Router Solicitation): 「ルータいますか?」
  RA (Router Advertisement): 「ここにいる。プレフィックスはこれ」
  NS (Neighbor Solicitation): 「このアドレスの MAC 教えて」= ARP 相当
  NA (Neighbor Advertisement): 「私です」
全部 ICMPv6。だから ICMPv6 を全 deny すると IPv6 は動かない
  教科書 14.9「ICMPv6 を無条件にすべてフィルタリングすべきではない」(p.279)
  対立意見: では全許可か? それも違う。RFC 4890 相当の選別が必要
教科書: 6.1 機能と利用するメッセージ (p.128) / 6.2 ルータとプレフィックス情報の発見 (p.129)

## Slide 31
2-3. 2 つの方式 — RA 方式と PD 方式
RA 方式 (SLAAC)
  ルータ広告のプレフィックス情報から端末が自分でアドレスを作る
  降りてくるのは /64 が 1 個。LAN を複数セグメントには分けられない
PD 方式 (DHCPv6-PD)
  DHCPv6 で「プレフィックスそのもの」が委任される
  /56 なら /64 が 256 個作れる。これが PD 方式の価値
IPv4 との感覚の違い
  IPv4 は「アドレスを 1 個もらう」、IPv6 は「プレフィックスをもらって中を自分で切る」
  SLAAC を使う限りホスト部は 64 ビット。だから /64 より細かくは切らない
教科書: 7.1 SLAAC の流れ (p.160) / 8.1 DHCP と DHCPv6 の違い (p.180) / 8.7 PD (p.201)

## Slide 32
2-4. 方式判定は 2 段。1 段で決めると事故る
① ひかり電話は?
ヒアリングシート #1
なし → RA 方式 (/64)
配下ルータで終端
あり → HGW が来る → ② へ
HGW 型番の確認が必須 (#2)
② 終端するのはどっち? HGW で終端 → 配下ルータは PD を要求しない (ブリッジ/ルータモード)
配下ルータで終端 → HGW 側の IPoE を止める
※ 「ひかり電話あり = 配下ルータに PD を設定」は誤り。HGW が PD を取るので二重終端 (R7) になる。
教科書: 付録 A.3 (p.443) / 付録 B ND Proxy (p.455) / 13.2 マルチプレフィックスの問題 (p.251)

## Slide 33
2-5. NGN と VNE はセットで切り替える (実測済み)
NGN-SIM モード | ユーザプレフィックス | 共有 IPv4 / PSID | VNE 側 (BR) の実行方法
pd (ひかり電話あり) | 2001:db8:100a:500::/56 | 198.51.100.10 / 5 | sudo ./setup-map-br.sh
ra (ひかり電話なし) | 2001:db8:1014:300::/64 | 198.51.100.20 / 3 | 環境変数を付けて再実行 (下記)
ra に切り替えたら → sudo CE_MAP_ADDR=2001:db8:1014:300:0:c633:6414:3 CE_SHARED_V4=198.51.100.20 ./setup-map-br.sh ※ NGN 側だけ切り替えて BR を再実行しないと IPv4 が全断する (build.md §3)

## Slide 34
2-6. 演習 2-A: 4 兄弟をキャプチャする (実測済み)
手順 (root 必須。sudo を付ける)
  sudo ./lab/ipoe/ngn/setup-ngn.sh ra # ひかり電話なし相当
  ↑ 切り替えたら VNE でも必ず setup-map-br.sh を再実行 (前ページの表)
  sudo tcpdump -nn -i <ACCESS_IF> 'icmp6 or udp port 546 or udp port 547'
見てほしいこと
  RS → RA が飛ぶか。PD なら Solicit → Advertise → Request → Reply の 4 メッセージ (2 往復)
  ip -6 route と CPE の LAN 側アドレスを比べる
  RA 方式だと LAN に配れる /64 が無い ← だから PD が必要 (ラボは odhcpd relay で回避)
先に済ませておくこと(当日ハマる)
  インターフェース名を確定しておく (detect-ifs.sh が MAC から解決する)
  OpenWrt の wan は論理名。tcpdump には実体名 (eth1 等) が必要
  OpenWrt に tcpdump は既定で入っていない。ラボ内にインターネットは無い
  setup-ngn.sh は毎回 apt-get する。管理経路が出られないと演習中に落ちる

## Slide 35
2-7. 演習 2-B: DUID の罠
OpenWrt は DUID-LL を送るので DROP を素通りする (サイクル 5 実測)
  README.md / test-matrix.md §3 Phase 1 手順 5
見せる手順
  1. kea-dhcp6.conf の client-classes (DROP クラス) のコメントを外す
  2. Kea を再起動 → CPE から Solicit
  3. エラーではなく完全な無応答になることを見せる
  4. 終わったら戻す
用語
  DUID-LL = MAC アドレスベース (type 0003)
  DUID-LLT = MAC + 生成時刻
NGN は LL しか受けないという報告が多い。ただし公開仕様では確認できていない
  断定せず「そういう報告が多いので DUID-LL で試す」と伝えるのが安全
教科書: 8.4 DUID (p.191)。知らないと「なぜか PD だけ来ない」で数時間溶ける

## Slide 36
第3回
IPv4 を IPv6 の上で運ぶ
ゴール: 「ポート開放したい」に、方式を聞いて可否を即答できる

## Slide 37
3-0. この回は分量オーバー。絞る
この 3 つは資料を配るだけにします (今日は扱いません)
  共存技術の分類 (トンネル / 変換 / プロキシ) … 21.1 (p.381)
  6to4 / Teredo / ISATAP / 6rd / 4rd の系譜 … 第22章 (p.385)
  SIIT / NAT64+DNS64 / 464XLAT … 第23章 (p.407)。モバイル系で固定回線では少ない
この 90 分でやること
  なぜ IPv6 プレフィックスの中に IPv4 が埋まっているのか (第2回からの橋)
  MAP-E: EA bits と PSID を手で計算する
  DS-Lite: NAT を網側に置く。だからポート開放できない
  MTU の引き算
  演習 3-A: ポートを数える / R3 / R4 / R5
教科書で読むのは 24 章だけでよい (p.421-)

## Slide 38
3-1. サービス名と方式名を混同しない (最重要の実務知識)
これは全部サービス名 (商品名)。教科書には出てこない
  v6 プラス / transix / クロスパス / IPv6 オプション / v6 コネクト …
方式名はこの 2 つ (固定回線の日本の IPoE では実質これだけ)
  MAP-E … CE (お客様のルータ) 側で NAT する。ポートが制限される
  DS-Lite … 網側 (AFTR) で NAT する。利用者にポート開放の手段がない
案件で最初に確認すること
  「その商品の中身は MAP-E ですか DS-Lite ですか」
  サービス名だけで設定を始めると、CPE のテンプレを間違える
実サービスとの対応表: 第2部の早見表 / study-guide.md §1.35
※ ソフトバンク光は例外です
  BBIX の独自方式 (IPv6 高速ハイブリッド。4rd/SAM 系) で、光BBユニット前提
  MAP-E でも DS-Lite でもないので、本資料の設計対象外として扱ってください

## Slide 39
3-2. MAP-E のポート数はこう決まる(計算する)
ラボのルール (build.md §3)
  rule-ipv6-prefix 2001:db8:1000::/40 / rule-ipv4-prefix 198.51.100.0/24
  ea-len 16 / psid-offset 4
式
  psid-len = ea-len − (32 − v4プレフィックス長) = 16 − (32 − 24) = 8
  1ブロックのポート数 = 2^(16 − offset − psid-len) = 2^4 = 16
  ブロック数 = 2^offset − 1 = 15 ← ブロック 0 (ポート 0〜4095) は使わない
  使えるポート数 = 16 × 15 = 240
実サービスの実績値 (research-notes.md §2)
  v6プラス (JPIX) = 240 ポート / OCN バーチャルコネクト (NTT ドコモビジネス) = 1008 ポート
240 は少ない。ブラウザは 1 タブで数十本張る
  台数の多い拠点や監視系があると足りない。同時セッション数を実測してから方式を決める

## Slide 40
3-3. PD 方式 (/56) から実際に導出してみる
与えられたプレフィックス: 2001:db8:100a:0500::/56
① EA bits = プレフィックスの bit40〜55 を取り出す → 0x0a, 0x05
② 共有 IPv4 = 198.51.100.0/24 の下位 8bit に 0x0a を入れる → 198.51.100.10
③ PSID = 残り 8bit → 5
④ ポート集合
  0x1050-0x105F (4176-4191)
  0x2050-0x205F, 0x3050-0x305F, … 0xF050-0xF05F
  16 個 × 15 ブロック = 240。連続していない
RA 方式 (2001:db8:1014:0300::/64) なら → 共有 IPv4 198.51.100.20 / PSID 3
「4176〜8000 の範囲」のように連続だと思って NAT を書くと動かない → R12
教科書: 24.3 A+P (p.423) / 24.4 MAP-E、MAP-T、4rd (p.425)

## Slide 41
3-4. DS-Lite — NAT が網側にある。だから触れない
お客様 PC
192.168.x.x
CPE (B4)
NAT しない
AFTR
ここで NAT
インターネット
共有グローバル
MAP-E は CPE (CE) が NAT する → 自分のポート集合の中なら開放できる。
DS-Lite は AFTR (事業者設備) が NAT する → 利用者からそれを操作する手段が提供されていない。
※ 「ポート開放できますか?」→ DS-Lite なら「できません」。代替は固定 IP 系サービスか PPPoE 併用。
教科書: 24.1 DS-Lite (p.421) / 19.3 NAT 機器に要求される挙動 (p.356) / 19.4 課題 (p.362)

## Slide 42
3-5. MTU の引き算と、直し方
連続した引き算ではありません。PPPoE 系と IPoE トンネル系の 2 系統です
【PPPoE の場合】 1500 − PPPoE ヘッダ 8 = 1492 (MRU 上限で実質 1454 が多い)
【MAP-E / DS-Lite の場合】 1500 − IPv6 ヘッダ 40 = 1460
さらに encaplimit (Dst Options) が付くと −8 → 1452
ip6tnl の既定でこれが付く。片方向だけ切れる原因になる (R11)
症状の出方が独特なので覚える
  小さいパケット (HTTP GET, ping, DNS) は通る → 「つながってる」と見える
  大きいパケット (ファイル送信、添付) だけ落ちる
現場の一手 — 症状を知っているだけでは直せない
  TCP MSS clamp: OpenWrt は firewall の mtu_fix、Cisco は ip tcp adjust-mss 1420
  CPE の WAN MTU を手動設定: OpenWrt なら option mtu '1460'
  トンネルの encaplimit none (ラボの VNE スクリプトは設定済み)
  経路で ICMP (v6 Packet Too Big / v4 Fragmentation-Needed) が落ちていないか確認
教科書: 第10章 (p.215) / 9.2 IPv6 フラグメントヘッダ (p.208) / 14.9 (p.279)

## Slide 43
3-6. 演習 3-A: ポートを数えて、失敗させる (実測済み)
① CPE に降りたプレフィックスから共有 IPv4 と PSID を確認し、3-3 の計算と照合
② ポート集合を紙に書き出し、飛び飛びであることを目で見る (240 個 = 16 × 15)
③ R3 (ポート制限) を再現する。OpenWrt が CE なら enforce は不要
  for i in $(seq 20); do curl -s --limit-rate 1k -m 30 ... & done
  紙に書いた 240 と違い、17 本目以降が失敗する (成功は 16 本)
  nft の snat が終端判定で先頭ブロックのみ使用。実機では必ず数え直す
④ R4: DS-Lite でポート開放を設定し、INET-SIM から叩いて届かないことを確認
  前提: VNE と INET-SIM が別 VM (SPLIT_INET=1)。同居だと逆の結果になる
⑤ MTU の確認
  ping -M do -s 1432 は通る / -s 1472 は通らない
  5MB 転送の合否は run-checks.sh に任せる (curl 単体では遅いと落ちるの区別がつかない)
⑥ 結果を test-matrix.md §5 実績表に記録する。記録しないと次の案件で活きない

## Slide 44
第4部
検証結果 — 本当にそうなるのか
ゴール: ここから先は全部「測った値」です。推測と実測を必ず分けて書いてあります

## Slide 45
この部の読み方 — 「たぶん」と「測った」を分ける
なぜこの部があるのか
  設計どおりに動く、と思って客先に出た結果ハマるのを防ぐため
  自宅に検証ラボを組み、実機とシミュレータの両方で 1 つずつ確かめました
何で測ったか(3 つの環境)
  ① 仮想ラボ (Proxmox 上に NGN / VNE / BRAS / INET を再現。CPE は OpenWrt)
  ② 実機 (Cisco 892FJ を①のアクセス網に物理接続。クライアントは Windows 11 実機)
  ③ CML (Cat8000v = 仮想ルータ。892FJ が MAP-E 非対応なので Cisco 実装の確認はこちら)
覚えておいてほしい結論
  トラブル再現レシピ 7 件のうち 5 件が「手順書どおりでは想定と違った」
  つまり、机上の想定は 7 割方どこかズレます。だから測る

## Slide 46
検証ラボの構成(これを会社の VMware にも持ち込みます)
CPE
OpenWrt または実機 892FJ
NGN-SIM
RA / DHCPv6-PD radvd + Kea
VNE
MAP-E BR DS-Lite AFTR
INET-SIM
Web + DNS 模擬インターネット
PPPoE 側 (BRAS) も別に立ててあるので、PPPoE → IPoE の切替そのものを演習できます。
アドレスは全部ドキュメント用 (2001:db8::/32 / 198.51.100.0/24 / 203.0.113.0/24)。
※ VNE と INET-SIM は必ず別 VM に分けること。同居させると DS-Lite の網側 NAT が効かず、
「疎通するので成功に見えるが、実は経路が違う」という一番タチの悪い状態になります。

## Slide 47
実機 Cisco 892FJ で DS-Lite を通した結果(サイクル4)
確認したこと | 実測値 | 何を示すか
出口 IPv4 アドレス | 203.0.113.1 | 網側 (AFTR) で NAT された = DS-Lite が成立している
ping 203.0.113.80 | 0% 損失 / TTL=62 | Linux の初期値 64 から 2 減 = ルータを 2 つ越えている
MTU 1460 (DF 付き 1432B) | 通過 | トンネル分を引いた MTU が確保できている
MTU 1500 (DF 付き 1472B) | 192.168.100.1 から Frag Needed | CPE 自身が生成 = PMTUD が正常に動いている
5MB ダウンロード | 5,242,880 バイト / 1.15 秒 | MSS clamp が効いている (MTU ブラックホールなし)
DNS | A と AAAA を正しく応答 | ラボ DNS に到達している
クライアントは実機 Windows 11。ip tcp adjust-mss 1420 を入れないと 5MB が完走しません

## Slide 48
892FJ で分かった「手順書に書いておかないと必ず詰まる」3 点
① RA 方式でないと autoconfig は何も取れない
  ひかり電話ありの構成 (PD 方式) では radvd がプレフィックスを配らない
  症状: No global unicast address is configured。しかも RA 自体は届いている
  → RA は見えるのにアドレスが付かない。原因に辿り着けない詰まり方をする
② classic IOS は MSS clamp が必須
  ip tcp adjust-mss 1420 を入れないと、小さいページは見えるのに 5MB が止まる
  「Web は見えるがファイルが落ちない」の正体はほぼこれです
③ CPE が WAN 側にも RA を撒く
  ipv6 unicast-routing を入れると、CPE 自身がアクセス網に RA を流し始める
  実網でやると上流が CPE をルータとして学習する。ipv6 nd ra suppress all で止める
  LAN 側には入れないこと。配下のクライアントが SLAAC できなくなります
詳細: docs/ipoe-lab/runbook-vmware.md §8 (実機手順) / §9-M・§9-N (詰まったとき)

## Slide 49
MAP-E の計算は合っていたか(仮想ラボ・サイクル3)
項目 | 計算で出した期待値 | 実測 | 判定
共有 IPv4 アドレス | 198.51.100.10 | 198.51.100.10 | 一致
PSID | 5 | 5 | 一致
使える先頭ポートブロック | 4176 - 4191 | 4176 - 4191 | 一致
ポート総数 (設計値) | 15 ブロック × 16 = 240 | 実効 16 (OpenWrt の癖) | 要注意
MTU | 1460 | 1460 | 一致
計算どおりに出ます。ただしポート総数だけは CPE の実装に左右されます(次ページ)

## Slide 50
Cisco 実装 (IOS XE) で 240 ポートを数えたかった — CML で試した結果
なぜやったか
  仮想ラボの OpenWrt では、設計 240 ポートに対し実効 16 しか使えなかった
  OpenWrt 固有の癖なのか、MAP-E 一般の話なのかが分からないままだった
  892FJ は classic IOS で MAP-E 非対応 → CML の Cat8000v (IOS XE 17.15.01a) で確認
組んだ構成 (CML 上に 3 ノード)
  client (Ubuntu) — Cat8000v (MAP-E CE) — BR 役 (Ubuntu)
  クライアントから送信元ポートを 400 個ばらけさせて UDP を撃ち、
  WAN 側リンクをキャプチャして「実際に何個の外側ポートが使われたか」を数える計画
結果: 数えられませんでした。ただし別のことが 2 つ分かりました
  ① MAP-E の設定構文と、IOS XE が導出する値は設計と完全一致した
  ② その設定を入れるとデータプレーンが落ちてルータが再起動する

## Slide 51
① IOS XE の MAP-E 設定 — 構文と導出値は設計どおりだった
項目 | こちらが与えた値 | IOS XE が導出した値 | 設計値との一致
share-ratio | 256 (明示) | Share-ratio 256 / bits 8 | 一致 (PSID 長 8 ビット)
start-port | 4096 (明示) | Start-port 4096 | 一致
contiguous-ports | 与えていない | Contiguous-ports 16 / bits 4 | 一致 (自動導出)
port-offset-bits | 与えていない | Port-offset-bits 4 | 一致 (自動導出)
port-set-id | 5 (明示) | Port-set-id 5 | 一致 (PSID)
ポート総数 | — | 15 ブロック × 16 = 240 | 設計値 240 と一致
share-ratio と start-port だけ与えれば、残りは IOS XE が計算します。手計算と合いました

## Slide 52
② 設定は通るのに、データプレーンが落ちる
起きたこと
  MAP-E の設定投入から約 60 秒後に転送エンジン (QFP) が落ちて再起動
  %PMAN-0-PROCFAILCRIT: critical process qfp_ucode_c8kv has failed (rc 134)
原因の切り分け (対照実験)
  設定なし → 落ちない
  map-e domain はあるが port-parameters が構文エラーで入らなかった → 落ちない
  port-parameters が通って MAP-E が機能する状態になった → 落ちる
  非対応と明記されている /64 の BMR を外し、正しい /56 の 1 本だけにしても落ちる
だから何が言えるか
  CML の Cat8000v 17.15.01a では MAP-E の転送は確認できない (設定表示までは正しい)
  実機の IOS XE がどうかは、これでは分かりません。断定しないこと
この件の一番の教訓
  show コマンドが正しい値を返すことと、実際に転送できることは別物
  検証は必ず「パケットを流して測る」ところまでやる。設定確認で終わらせない
バックログ 10 (実効ポート数) は未解決のまま。実機 IOS XE か RTX 等の別 CE が要ります

## Slide 53
つまずきの壁
現場で実際に出る質問と答え方
ゴール: 「分かったつもり」が崩れるところを、先に潰しておきます
Notes: 【講師へ】
・**生徒役は若手にやらせること。**講師が両方やると聞き流される。
・時間割の外。各回の後ろに +15〜20 分で回す。
・全部やらない。その回で出た質問に近いものを 2〜3 個選ぶ。

## Slide 54
つまずきの壁 1
生徒: IPoE って NTT がやってるサービス名ですか?
先生: いや、IP over Ethernet の略。PPP を挟まずに Ethernet に直接 IP を載せる接続方式の名前。
  PPPoE は ID/パスワードでセッションを張る工程が入るが、IPoE はそれがない。
  つないだら RA か DHCPv6 でアドレスが降ってくる。
教科書 / ラボ: 付録 A.3 (p.443) — PPPoE と IPoE が並べて書いてある

## Slide 55
つまずきの壁 2
生徒: 「IPoE にすると速い」って営業が言うんですけど、なんで速いんですか?
先生: IPoE 自体が速いわけじゃない。PPPoE は網終端装置 (NTE) を必ず通り、そこの収容数が決まっていて夕方混む。
  IPoE はそこを通らない。つまり「速い」の理由はプロトコルではなく通る箱が違うから。
  客への説明もこの言い方をする。
対立意見(懐疑的な同僚): それも常に正しくない。IPoE 側の VNE が混んでれば普通に遅い。「IPoE にしたのに遅い」案件は実在する。だから「速くなります」と言い切らないこと。約束すると後で詰められる。
教科書 / ラボ: 付録 A.3 (p.443)

## Slide 56
つまずきの壁 3
生徒: IPv6 にしたら IPv4 は使えなくなるんですか?
先生: ならない。IPoE でも IPv4 は使える。ただし IPv6 のトンネルの中を通る (MAP-E / DS-Lite)。
  だから「IPv4 の通信が IPv6 に依存する」という新しい壊れ方が生まれる。
  IPv6 側が不調なら IPv4 も道連れになる、という点が PPPoE 時代と決定的に違う。
教科書 / ラボ: 21.1 共存技術のバリエーション (p.381) / 第24章 (p.421)

## Slide 57
つまずきの壁 4
生徒: /64 とか /56 の数字は何ですか? IPv4 の /24 みたいなもの?
先生: 考え方は同じ (前から何ビットがネットワーク部か)。ただ運用の感覚が全然違う。
  IPv4 は「アドレスを 1 個もらう」、IPv6 は「プレフィックスを 1 個もらって中を自分で切る」。
  /56 をもらえば /64 が 256 個。SLAAC を使う限りホスト部は 64 ビット。
教科書 / ラボ: 3.12 ユーザへの IPv6 アドレス割り当て (p.89) / 7.1 SLAAC の流れ (p.160)

## Slide 58
つまずきの壁 5
生徒: fe80:: のアドレスがいっぱい出てくるんですが、消していいですか?
先生: 消したら通信が全部死ぬ。リンクローカルアドレスといって、同じリンク内だけで使う。
  IPv6 のルーティングも近隣探索も、実はこれを使って動いている。RA の送信元も fe80::。
  IPv4 の 169.254.x.x とは役割が全然違う (あっちは DHCP 失敗時の敗戦処理)。
教科書 / ラボ: 3.5 リンクローカルユニキャストアドレス (p.74) / 第6章 (p.127)

## Slide 59
つまずきの壁 6
生徒: tcpdump に ICMPv6 がめちゃくちゃ流れてるんですが、攻撃されてます?
先生: 正常。IPv6 では ICMPv6 がプロトコルの本体機能を担っている。
  ARP の代わり (NS/NA)、ルータ広告 (RS/RA)、Path MTU 通知、全部 ICMPv6。
  だから ICMPv6 を全部 drop するファイアウォール設定は IPv6 を壊す。
対立意見(懐疑的な同僚): 逆に「全許可」も間違い。RFC 4890 相当の選別が必要。「ICMP を落とすと MTU 探索が壊れる」原理は v4/v6 共通で、このラボの R5 は IPv4 側 (ICMPv4 Fragmentation-Needed) で再現している。
教科書 / ラボ: 14.9 ICMPv6 を無条件にすべてフィルタリングすべきではない (p.279) / ラボ R5

## Slide 60
つまずきの壁 7
生徒: MAP-E の「ポートが制限される」って、何個使えるんですか?
先生: 方式のパラメータ次第。ラボの設定 (ea-len 16 / psid-len 8 / psid-offset 4) だと 240 個。
  16 ポート × 15 ブロックで、連続していない。計算は 3-2 / 3-3 のスライド。
  「4176〜8000 の範囲」のように連続だと思って NAT 設定を書くと動かない。
対立意見(懐疑的な同僚): 240 は少ない。ブラウザは 1 タブで数十本張る。台数の多い拠点や監視系がいると足りなくなる。「MAP-E だから大丈夫」ではなく、拠点の同時セッション数を実測してから方式を決めること。
教科書 / ラボ: 24.3 A+P (p.423) / 24.4 (p.425) / ラボ R12 で必ず一度失敗させる

## Slide 61
つまずきの壁 8
生徒: 客先で「ポート開放して」と言われました。IPoE でもできますよね?
先生: 方式を先に確認する。MAP-E なら自分のポート集合の中でのみ可 (80/443 は基本無理)。
  DS-Lite なら不可。NAT が網側 (AFTR) にあり、利用者からそれを操作する手段が提供されていない。
  代替は固定 IP 系サービスか PPPoE 併用。聞かずに「できます」と答えると案件が炎上する。
教科書 / ラボ: 24.1 DS-Lite (p.421) / 19.4 IPv4 アドレス共有技術の課題 (p.362) / ラボ R4

## Slide 62
つまずきの壁 9
生徒: 切替後に「Web は見えるけど添付ファイルが送れない」と言われました。
先生: MTU を疑う。トンネルでヘッダが増えるので素の 1500 では通らない (引き算は 3-5)。
  小さいパケットは通るので「見えるけど大きいものが落ちる」という症状になる。
  一手は TCP MSS clamp か CPE の MTU 手動設定 (1460 等)。
教科書 / ラボ: 第10章 (p.215) / 9.2 (p.208) / ラボ R5, R11 (/big.bin 5MB で再現)

## Slide 63
つまずきの壁 10
生徒: IPoE にしたらセキュリティは上がりますか?
先生: 下がる可能性がある。PPPoE + IPv4 NAT では「NAT があるから外から入れない」状態だったのが、
  IPoE で各端末にグローバル IPv6 が付くと、外から直接到達しうる。
  ファイアウォール設定が入っているかを必ず確認する。
対立意見(懐疑的な同僚): とはいえ「NAT はセキュリティ機能ではない」というのも教科書の立場。NAT に守られていたつもりだっただけ。この誤解をそのまま客に共有すると後々困る。
教科書 / ラボ: 14.1 IPv6 は IPv4 よりもセキュアというわけではない (p.263) / 14.7 (p.278) / ラボ R13

## Slide 64
用語の対訳表 — 同じものが 3 通りの呼び方で出てくる
教科書の用語 | 現場でよく言う | 機器 / 画面での表記
近隣探索プロトコル | ND、ネイバーディスカバリ | Neighbor Discovery / ipv6 nd
Router Advertisement メッセージ | RA、ルータ広告 | RA / ipv6 nd ra
プレフィックス | プレフィックス、接頭辞 | prefix
SLAAC (IPv6 アドレスの自動設定) | RA 方式、ステートレス | SLAAC / autoconfig
DHCPv6-PD | PD 方式、プレフィックス委任 | IA_PD / ipv6 dhcp pool
DUID | ドゥーイド、クライアント識別子 | DUID-LL / DUID-LLT
リンクローカルユニキャストアドレス | リンクローカル、fe80 | link-local
IPv4/IPv6 共存技術 | IPv4 over IPv6、v4v6 | transition technology
MAP-E | マップイー、v6 プラス系 | MAP-E / nat64 map-e (IOS XE)
DS-Lite | ディーエスライト、transix 系 | DS-Lite / AFTR
A+P (ポートセット) | ポート制限、PSID | port-set / PSID
CE / B4 / BR / AFTR | 宅内側 / 網側 | CE, B4 (宅内) / BR, AFTR (網側)
Path MTU discovery | PMTUD、MTU 探索 | path-mtu-discovery
※ v6プラス / transix / クロスパス / IPv6オプション は「サービス名」。方式名ではない

## Slide 65
トラブル再現レシピ → 読むべき節と、現場の対処
レシピ | 現象 | 教科書 | 対処
R1 | RA 方式なのに PD 前提設定 (最頻出) | 7.1-7.7 / 8.7 | ヒアリング#1 やり直し
R2 | PPPoE セッション残留 | 付録A.3 | ISP に強制切断依頼
R3 | MAP-E ポート制限 | 24.3 / 24.4 / 19.4 | 使用ポートを範囲内に寄せる
R4 | DS-Lite でポート開放不可 | 24.1 / 19.3 | 方式変更 / 固定IP / PPPoE併用
R5 | MTU ブラックホール | 第10章 / 9.2 / 14.9 | MSS clamp / MTU 手動設定
R6 | DNS フォールバック遅延 | 17.2 / 15.3 | AAAA を止める / v6 経路を直す
R7 | 二重終端 (HGW + 配下ルータ) | 付録B / 13.2 | どちらで終端するか設計で確定
R8 | v6 オプション未契約相当 | 付録A.2 | 契約状態確認
R9 | プレフィックス変更で LAN が追従しない | 7.8 / 13.3 | 固定前提の設計をやめる
R10 | PPPoE 併用時の経路非対称 | 13.1 / 13.2 | 経路とアドレス選択を明示設定
R11 | encaplimit 起因の片方向断 | 4.3 / 22.7 / 14.10 | encaplimit none にする
R12 | ポートセット非連続を無視した NAT 設定 | 24.3 / 24.4 | ポート集合を計算し直す
R13 | IPoE 化による外→内 IPv6 直接着信 | 第14章 / 14.7 | CPE の v6 FW を確認・有効化
レシピ本体: docs/ipoe-lab/test-matrix.md §4 (全 13 種)

## Slide 66
教科書とラボの関係 (MAP-E のインタフェース識別子)
第2版第2刷の更新履歴に「MAP-E のインタフェース識別子を RFC 7597 準拠に」修正の記載がある
ラボの既定も RFC 7597。つまり教科書と一致している
  setup-map-br.sh の CE_MAP_ADDR は RFC 7597 の IID
食い違うのは実サービス側
  日本の VNE は draft-ietf-softwire-map-03 互換
  実案件のリハーサル時だけ option legacymap '1' を立て、CE_MAP_ADDR を再計算する
ラボ既定のまま legacymap '1' を入れると BR とアドレスが合わず MAP-E が全断する
伝え方: 「教科書どおり (RFC 7597) で動くのがラボ。実サービスは draft-03」
  RFC = 確定した仕様、draft = 確定前の草案
  日本の VNE は草案のまま製品化されて普及した、という経緯
詳細: build.md §3 のコメント / research-notes.md §2
こういう食い違いは IPv6 の世界では珍しくない。だから検証環境が必要になる

## Slide 67
修了確認 — 理由付きで答えられるか (5問)
1. ひかり電話ありの案件。CPE の IPv6 設定はどうするか。その前に確認すべきことは何か
  (HGW の有無と型番 → HGW と配下ルータのどちらで終端するかを設計で決める。
  ひかり電話あり → 即 PD 設定は二重終端 R7 を作る)
2. 「Minecraft サーバ (TCP 25565) を公開したい」。まず何を確認するか
  MAP-E だったとき、25565 が自分の 240 ポートの集合に入る見込みはどれくらいか
3. 「切替後、Web は見えるが大きいファイルが送れない」。何を疑い、どう直すか
4. ICMPv6 を全部 deny した。何が壊れるか 2 つ挙げよ
5. IPoE 化で PC に付いたグローバル IPv6。セキュリティ上、何を確認するか
答えの暗記が目的ではない。「どの節・どのファイルを見ればいいか」が分かれば合格
  現場では調べる時間がある。調べる先が分からないことが事故を生む

## Slide 68
参考資料 / 出典
教科書
  小川晃通『プロフェッショナル IPv6 第2版』ラムダノート, 2021年12月
  (第2刷 2023年3月) CC BY-NC-SA
  ※ 節番号は刷でずれないが、ページ番号はずれ得る。参照は節番号+節タイトルを主キーに
  ※ 教科書の本文・図版はこのスライドに貼らないこと (NC / SA 条項)。社内限定資料
社内資料 (本リポジトリ)
  docs/ipoe-lab/study-guide.md … 本スライドの正本。対応表と計算例の全量はこちら
  docs/ipoe-lab/README.md … ラボ全体設計・アドレス計画 (パラメータの正本)
  docs/ipoe-lab/build.md … 構築手順・モード別期待値表 (パラメータの正本)
  docs/ipoe-lab/test-matrix.md … ヒアリングシート / マトリクス / レシピ R1-R13
  docs/ipoe-lab/research-notes.md … 実サービスのパラメータ、既知の落とし穴
  docs/ipoe-lab/runbook-vmware.md … 社内 VMware 用 (執筆済み。これ 1 本で構築できます)
このスライドの再生成 (リポジトリのルートから)
  python3 docs/ipoe-lab/slides/build-toranomaki.py