## Slide 1
IPv6 / IPoE 説明会
PPPoE から IPoE へ — 1 時間で押さえる
対象: IPv6 をほとんど触ったことがない方
教材: 小川晃通『プロフェッショナル IPv6 第2版』(ラムダノート)
この資料には教科書の本文と図を転載していません。該当節を示すだけにしてあります。
手元に PDF を開きながら聞いてください。
後半は、自社で組んだ検証環境で実際に測った値を紹介します。

## Slide 2
第0部
なぜこの話をするのか
ゴール: 今日の地図と、出てくる言葉を先に配ります

## Slide 3
今日 持ち帰ってほしいこと
3 つだけです
  ① なぜ IPv6 に変えるのか — 「アドレスが枯渇したから」ではありません
  ② お客様の回線がどの方式か、商品名から言えるようになる (v6プラス、transix など)
  ③ 「ポート開放できますか?」に即答できるようになる
話す順番 — 大きい話から細かい話へ降ります
  第0部 なぜこの話をするのか
  第1部 IPv6 そのもの — どこの国でも同じ話
  第2部 日本の回線 — ここからは日本だけの話
  第3部 IPv4 をどうやって運ぶか — 今日の本題
  第4部 検証環境で実際に見たもの
迷ったらこのページに戻ってください。どこの話か分かれば必ずついてこられます
※ 配布資料の巻末に「想定問答」8 問があります。あとで読んでください
Notes: 【話す人へ】
・冒頭で「配布資料の巻末に想定問答があります」と必ず案内すること。
前回の模擬では、受講者が家に帰ってから気づいていた。
・持ち帰り 3 つのうち ③ (ポート開放に即答) が一番刺さる。ここで期待値を上げてよい。
・全体で 55 分 + 質疑 5 分。第3部 (19 分) が本体なので、前半は巻き気味で。

## Slide 4
迷子になったら、この 10 個に戻ってください
言葉 | ひとことで言うと
PPPoE (ピーピーピーオーイー) | 今までの繋ぎ方。ID とパスワードで認証してから通信する
IPoE (アイピーオーイー) | 新しい繋ぎ方。認証なしで回線に直接つながる。利用者は回線契約で識別される
CPE (シーピーイー) | お客様側のルータのこと。それだけです
NGN (エヌジーエヌ) | NTT の網。フレッツ光の部分
VNE (ブイエヌイー) | IPv6 を実際に流している事業者。速度を決めているのはここ
RA (アールエー) | ルータが配る「私がゲートウェイです。住所の前半はこれです」という案内
DHCPv6 | IPv6 版の DHCP。住所を配る係。RA だけで足りないときに使う
MAP-E (マップイー) | IPv4 を IPv6 に載せて運ぶやり方 その1。お客様のルータが変換する
DS-Lite (ディーエスライト) | IPv4 を IPv6 に載せて運ぶやり方 その2。網側の装置が変換する
MTU (エムティーユー) | 1 回に運べる荷物の大きさ。IPv6 に載せると小さくなります
分からなくなったら、このページに戻ってきてください
Notes: 【話す人へ】
・**このページは読み上げないこと。**10 個を読むと 3 分溶ける。
・「分からなくなったらここに戻ります」とだけ言って 30 秒で次へ。
・戻る場所として記憶に残ればよく、ここで覚えさせる必要はない。
・他の略語 (AFTR / BRAS / プレフィックス) が出たら、そのつど
「要するに〇〇」と言い直すこと。ここに追加はしない。

## Slide 5
話の全体を、宅配便でたとえます (この 1 時間ずっとこれで通します)
IPv6 の道 = 新しくできた広い高速道路。空いていて速い
IPv4 の荷物 = 社内の機器が出す荷物。この高速道路をそのままでは走れない
  IPv4 と IPv6 には互換性がなく、そのままでは直接やり取りできないからです
だから IPv4 の荷物を IPv6 のトラックに積んで運びます
積み方が 2 通りあります。それが MAP-E と DS-Lite です
  違いは第3部でやります。そこが今日の本題です
  いまは「2 通りあるんだな」だけで大丈夫です
※ 1 つだけ言い直させてください
  速いのは IPv6 そのものではなく、IPoE という「通り方」です
  混んでいる装置を通らなくなるから速い。この区別が後で効いてきます
Notes: 【話す人へ】
・**最後の「言い直し」を必ず言うこと。**「IPv6 = 速い」で持ち帰られると、
お客様に間違った説明をすることになる。速いのは IPoE という通り方。

## Slide 6
なぜ IPv6 に変えるのか — 建前と本音を分けます
教科書に書いてある理由(建前)
  IPv4 アドレスが足りなくなった。だから IPv6 に移行する
  正しいのですが、目の前の案件でハンコを押す理由ではありません
現場でお金が動く理由(本音)
  夜になると遅い。Web 会議が切れる。この相談から始まります
  原因は回線速度ではなく、多くの場合「網終端装置」の混雑です
  網終端装置 = PPPoE の通信が全部集まってくる装置。ここが混みます
  IPoE (認証なしで回線に直接つなぐ方式。仕組みは第2部) にすると この装置を通らなくなる
この区別ができると、この質問に答えられます
  「社内も IPv6 にするんですか?」→ 普通はしません。LAN は IPv4 のままです
  IPv6 にするとアドレス設計のやり直し・FW 見直し・アプリ検証が発生します
  IPv6 は「外を速く通るための道」。社内を作り替える話ではありません
※ ただし「将来も IPv6 化しない」とは言わないこと。今回やらないだけです
教科書: 第18章「IPv4 アドレス在庫枯渇とその解決策」(p.335) / 付録 A.3「IPv6 PPPoE と IPv6 IPoE」(p.443)
Notes: 【話す人へ】
・ここで一度、聴衆に挙手させると空気が変わる:
「『夜になると遅い』という相談、受けたことある人?」
・「社内も IPv6 にするんですか?」は必ず聞かれる。**先に自分から言っておくこと。**
・「将来も IPv6 化しない」とは言わない。今回の案件でやらないだけ、と締める。

## Slide 7
IPv6 の話は 3 つに分かれます
① アドレスそのもの
書き方・種類 なぜ /64 で切るのか
② アドレスの配り方
RA (自動設定) DHCPv6 / /56 の委譲
③ IPv4 の運び方
MAP-E / DS-Lite 今日いちばん時間を使うところ
「IPv6 が分からない」の正体は、この 3 つを 1 つだと思っていることです。
トラブルの切り分けも同じです。「IPv6 が降りてこない」= ②、「IPv6 は降りたが IPv4 が通らない」= ③。
※ ①② は世界共通の技術。③ だけが日本の事情が濃く出ます。

## Slide 8
第1部
IPv6 そのもの — どこの国でも同じ話
ゴール: 全部は要りません。現場で効くところだけ 7 分で

## Slide 9
IPv4 との違いは、現場では 5 つだけ
 | IPv4 | IPv6 | 現場でどう効くか
アドレスの長さ | 32 ビット | 128 ビット | 枯渇しない。覚えられないのでコピペ前提で作業する
1 サブネット | 好きに切れる | /64 が原則 | /64 より細かく切ると自動設定が動かなくなる
1 枚の NIC のアドレス | ふつう 1 個 | 複数が当たり前 | 「2 つ付いている」は異常ではありません
相手の探し方 | ARP で探す | ARP が無い。ICMPv6 で探す | ICMPv6 を止めると通信が死にます。FW 設計の事故で最多
フラグメント | 途中のルータも分割 | 送信元だけ | MTU の問題が表に出やすい (第3部)
一番大事なのは 4 つめ。「ICMP は ping だから止めていい」は IPv4 の感覚です (通す種類は次ページ)

## Slide 10
ICMPv6 は「まとめて落とす」をやってはいけません
IPv4 の感覚で deny icmp を書くと、IPv6 では通信そのものが死にます
  IPv6 では相手の MAC を調べるのも ICMPv6。ARP の代わりだからです
  経路の途中で「そのサイズは無理」と教えるのも ICMPv6 (第3部の MTU の話)
最低限これは通してください
  エラー通知 4 種 宛先到達不能(1) / パケット過大(2) / 時間超過(3) / パラメータ異常(4)
  ← とくに「パケット過大」を落とすと 大きいファイルが送れなくなります
  近隣探索 (133〜137) 相手を探す・アドレス重複を確かめる・ルータを探す
  エコー要求 / 応答 (128 / 129) ping。運用で要るので普通は通します
  permit icmp any any packet-too-big ← Cisco ならこの形で 1 種類ずつ許可します
細かい番号は RFC 4890 と教科書 第5章 (p.115) を見てください
  案件で ACL を書く前に、必ず一度は目を通すこと
「よく分からないから全部落とす」は IPv6 では成立しません。ここは事故が最も多い場所です

## Slide 11
アドレスの読み方 — ルールは 3 つだけ
① 各ブロック先頭の 0 は省ける
  2001:0db8:0000:0001 → 2001:db8:0:1
② 0 が続くところは :: で 1 回だけ省ける
  2001:db8:0:0:0:0:0:1 → 2001:db8::1
  2 か所以上でやると、どこが何個か分からなくなるので 1 回だけです
③ URL に書くときは [ ] で囲む。忘れると動きません
  http://[2001:db8::1]/
  囲まないと、アドレスのコロンと ポート番号のコロン が区別できないためです
教科書: 第3章「IPv6 アドレス体系」(p.67)

## Slide 12
なぜ /64 で切るのか — ここは案件のヒアリングに直結します
/64 は決まりごとです。「なんとなく」ではありません
  後ろの 64 ビットは「端末が自分で決める場所」と決まっている
  端末が MAC から作るか、ランダムに作ります
  だから /64 より細かく切ると (たとえば /80) 自動設定が動きません
案件で最初に聞く質問がここから出ます — 「ひかり電話はありますか?」
  なし → /64 が 1 本だけ来る (RA 方式)
  あり → /56 がまとめて貸し出される = /64 が 256 本
  (PD 方式 = まとめ借り方式。DHCPv6 の「プレフィックス委任」という機能です)
「なんで電話の有無で変わるの?」と思ったら
  ひかり電話ありだと、電話用の機器にまとめて配る提供形態になっているためです
  技術的な必然ではなく NTT の提供のしかたの違い。ここは深入りしません
この違いが効くのは「LAN をいくつに切れるか」。どちらでも MAP-E も DS-Lite も組めます
教科書: 7.7「グローバルアドレスの生成」(p.172) / 8.7「DHCPv6-PD」(p.201)

## Slide 13
⚠ 似ている言葉を 2 つに分けます — ここだけ先に整理させてください
「RA 方式 / PD 方式」と「RA / DHCPv6」は 別の階の話です
① RA 方式 / PD 方式 … 網 → お客様のルータ
  プレフィックス (住所の前半) が どう届くか の話
  ひかり電話なし = RA 方式 / あり = PD 方式
② RA / DHCPv6 … お客様のルータ → 配下の端末
  端末のアドレスが どう付くか の話 (第1部でやったもの)
だから「RA 方式 = DHCPv6 を使わない」ではありません
  RA 方式の回線でも、端末へは DHCPv6 で配ることがあります
上から降ってくる話 と 自分が下へ配る話。同じ「RA」でも階が違います
Notes: 【話す人へ】
・**30 秒で構わないので必ず言うこと。**模擬勉強会で若手がこの 2 つを一体化し、
後輩に「PD って DHCPv6 のこと?」と聞かれ「まあそう」と答える連鎖が観測された。
・**黒板があれば 2 段の絵を描く。**上段=網→ルータ、下段=ルータ→端末。
絵にすると一度で入る。言葉だけだと混ざる。

## Slide 14
fe80:: が必ず付いている理由 — IPv4 と一番違うところ
アドレスをもらう前に通信する必要があるからです
  アドレスをくれるのはルータ。でもルータと話すにはアドレスが要る → 鶏と卵
  だから NIC が上がった瞬間に自分だけで作れるアドレスを必ず持つ。それが fe80::
その結果こうなります
  RA も DHCPv6 も送信元は fe80::。既定ゲートウェイも fe80:: で指します
  IPv4 のように 192.168.1.1 とは書きません
だから「グローバル IPv6 が無い = 壊れている」ではありません
使うときの注意 — ここが最初の関門です
  fe80:: は「同じリンクの中だけ」のアドレスなので、同じ番号が別の線にもあります
  だから「どの線から出すか」を必ず一緒に書きます。それが % のうしろです
  ping6 fe80::1%eth0 ← eth0 という線から出す、という意味
あわせて: 1 枚の NIC に fe80:: とグローバルが同時に付く。これが「複数が当たり前」の中身です
教科書: 3.5「リンクローカルユニキャストアドレス」(p.74) / 3.6「スコープのゾーン」(p.76) / 2.9 (p.48)

## Slide 15
RA と DHCPv6 — アドレスを配るのはどっち? (役割が違います)
ルータが「私がゲートウェイだよ」と自分から言いに来ます
  ① 端末が「ルータいますか」と聞く
  ② ルータが「私がいます。住所の前半はこれです」と答える ← これが RA
  ③ 端末が住所の後半を自分で作ってアドレスを完成させる ← これを自動設定と呼びます
IPv4 の DHCP と何が違うのか
  IPv4 … 端末が聞きに行って、サーバが住所をまるごと渡す
  IPv6 … ルータが前半だけ配って、後半は端末が自分で決める
よくある誤解 ① 「DHCPv6 を使うと、自分で作るほうは止まる」→ 止まりません
  両方が同時に動きます。止める / 止めないを決めるのは、別のフラグです
  だから アドレスが 2 つ以上付いているのは正常 です
ルータがもらう /56 は別の話。アドレスではなく「住所の前半」をまとめて借りるものです
教科書: 第6章 (p.127) / 7.1「SLAAC の流れ」(p.160) / 第8章「DHCPv6」(p.179) / 8.7 (p.201)

## Slide 16
第2部
日本の回線 — ここからは日本だけの話
ゴール: 登場人物と、商品名から方式を引く表

## Slide 17
「ISP」と言っても 3 者います
お客様の CPE
ルータ 892FJ / RTX / OpenWrt
NTT の網 (NGN)
フレッツ光 ここまでは NTT
VNE
IPv6 を実際に流す事業者 JPIX / MF / ドコモビジネス
ISP
契約・課金の窓口 VNE とは限らない
VNE = NGN の上で IPv6 (IPoE) 接続を ISP に卸す事業者。多くは IPv4 の運び方もセットで提供します。
「ISP を変えたのに速度が変わらない」の正体はここ。速度を決めるのは VNE 側だからです。
※ 提案・見積の前に聞くのは「ISP はどこですか」ではなく「VNE はどこですか」。
※ お客様は答えられないことが多いので、契約書か、開通後の実測で確かめます。

## Slide 18
分かれ道の 1 段目 — PPPoE か IPoE か
フレッツ光の契約
速度の話はここで決まります
PPPoE (従来)
ID とパスワードで認証 網終端装置を通る = 夜が遅い IPv4 がそのまま流れる
IPoE
認証なし。回線に紐づく 網終端装置を通らない = 速い IPv4 は別途トンネルが要る
両方同時に使えます。「IPv6 は IPoE、IPv4 は PPPoE」という併用は実際によくある構成です。
1 本の回線に 2 つの接続が同居し、どちらを通すかは CPE の経路設定で振り分けます (設計が要ります)。
※ PPPoE を電源断などで乱暴に切ると、網側にセッションが残り、その間は再接続できません。
うちのラボでは 1 分でした。実網の事業者はもっと長いことがあります。
再接続すると払い出しアドレスが変わることも。切替は「正常に切断 → IPoE を確認 → 戻すときは 1 分待つ」の順で。
教科書: 付録 A.3「IPv6 PPPoE と IPv6 IPoE」(p.443)

## Slide 19
分かれ道の 2 段目 — MAP-E か DS-Lite か (ここは選べません)
 | MAP-E | DS-Lite
【宅配便でいうと】誰が仕分けするか | お客様のルータが自分でやる | 高速の出口にいる業者がやる
【宅配便でいうと】その結果 | 使える伝票番号が あらかじめ決まっている | 伝票が自分では見えない
誰が変換するか | お客様のルータ | 網側の装置 (AFTR と呼びます)
CPE のやること | IPv4 を IPv6 で包む + アドレスとポートの計算 | ただ包むだけ
もらえる IPv4 | 他人と共有。使えるポートが決まっている | 共有。利用者側にアドレスが見えない
ポート開放 | 割り当てられたポートなら可能 | 不可
同時に張れる通信の数 | 決まっている (割り当てポート数まで) | 網側の上限まで。無制限ではありません
CPE の負荷 | 重い (計算と NAT をする) | 軽い
違いは NAT がどこにあるか。それだけです。どちらになるかは VNE が決めていて、お客様も我々も選べません

## Slide 20
実際のサービスはどれなのか (明日から使える表)
サービス名 | VNE / 提供 | 方式 | ポート開放
v6プラス | JPIX (旧 JPNE) | MAP-E | 限定的 (割り当てポートのみ)
OCN バーチャルコネクト | NTT ドコモビジネス (旧 NTT Com) | MAP-E | 限定的 (割り当てポートのみ)
BIGLOBE IPv6 オプション | BIGLOBE 系 | MAP-E | 限定的 (割り当てポートのみ)
transix (動的 IP コース) | インターネットマルチフィード | DS-Lite | 不可 (固定 IP 契約が別途必要)
transix (固定 IP コース) | 同上 | 固定 IP 方式 | **可能**。方式が別物です
クロスパス (Xpass) | アルテリア・ネットワークス | DS-Lite | 不可 (固定 IP 契約が別途必要)
v6 コネクト | 朝日ネット | DS-Lite | 不可 (固定 IP 契約が別途必要)
ソフトバンク光 IPv6 高速ハイブリッド | BBIX | 独自方式 | 光BBユニット前提。今日の対象外
⚠ 同じ ISP 名でもコースで方式が変わる | 契約書のコース名まで見る | — | 次ページの事故がこれ
サービス名だけで判断しないこと。**最後の行が、うちが 2 回続けて踏んだ事故そのもの**です
Notes: 【話す人へ】
・**この表は覚えさせない。**「引く表です」と言い切って、印刷して持ち歩くよう勧める。
・1 問だけ指名なしで投げると定着する:「では OCN バーチャルコネクト、ポート開放は?」
・次ページで自社の事故 (2 回失敗) を出すので、ここでは深追いしない。

## Slide 21
この表を使う前に — 2 つ確認してください
① お客様のルータが、その方式に対応しているか
  Cisco 892FJ は古い IOS なので MAP-E に対応していません (DS-Lite は可)
  892FJ の納入拠点で MAP-E 系の VNE だと、機器リプレース前提の見積になります
買い替え先は うちで実機検証しました
  Cisco C1111-8P (IOS XE 17.09.05f) は MAP-E で通ります (第4部 4-4b)
  本番と同じ ルール配布サーバ を建てて、CPE に自動取得させて確認しました
  ⚠ ただし 一度「この機種は使えない」と誤判断しかけました。理由は第4部で
  市販ルータは各社が対応表を出しています。方式が分かってから機種を確認する順番で
② VNE をどうやって特定するか (お客様は「VNE はどこ?」に答えられません)
  ひかり電話の請求があるか → /64 か /56 かが分かります
  ISP の契約書かマイページで「IPv6 接続サービス」の名称を見せてもらう
  そこに v6プラス / transix / OCN バーチャルコネクト などの名前が出ます
  分からなければ開通後に実測。ただし それでは見積が書けないので契約書を先に当たること

## Slide 22
⚠ 自社で 2 回続けて開通に失敗した事例 — 契約書だけでは足りません
 | 想定 | 実際 | 結果
1 回目 | 動的 IP コースだと思って設定 | 固定 IP コースだった | 失敗
2 回目 | 固定 IP と気づき PD 方式だと思って設定 | RA 方式だった | 失敗
その回線の公式ページには IPv4 の運び方は書いてあるのに、IPv6 の払い出し方式 (RA か PD か) の記載がありません

## Slide 23
この事例の教訓 3 つ
① 「方式」は 1 つではなく 2 段ある
  IPv6 の払い出し (RA / PD) と IPv4 の運び方 (DS-Lite / 固定IP / MAP-E) は独立です
  「transix だから DS-Lite」まで分かっても、RA か PD かは別に確かめる必要があります
② コース名で IPv4 の方式が変わる
  同じ transix でも 動的 IP コースは DS-Lite、固定 IP コースは固定 IP 方式
  契約したコースまで確認しないと、CPE のテンプレートを間違えます
③ 「ひかり電話ありなら PD」は事業者向けでは通用しない
  家庭向けの経験則をそのまま当てはめると外します
  この案件は固定 IP なのに RA 方式でした
だから RA か PD かは開通後に実測するしかありません
  ハンズオンの演習 2 で、この症状を実際に見てもらいます

## Slide 24
第3部
IPv4 をどうやって運ぶか — 今日の本題
ゴール: ここが分かれば「ポート開放できますか?」に即答できます

## Slide 25
なぜわざわざ IPv4 を IPv6 に載せ替えるのか
社内が IPv4 のままだからです
  IPoE で降りてくるのは IPv6 だけ
  でも社内の機器も、行き先のサイトも、まだ IPv4 が要る
  だから IPv4 のパケットを IPv6 のパケットの中に入れて運びます
宅配便でいうと
  IPv4 の荷物を IPv6 の箱に詰めて送るイメージです
  受け取る側 (網の中の装置) が箱を開けて、中の IPv4 をインターネットに流します
この「箱の詰め方」の流儀が 2 つあります
  MAP-E … 箱に詰めるのも NAT も CPE がやる
  DS-Lite … 箱に詰めるのは CPE、NAT は網側がやる
教科書: 第24章「IPv4/IPv6 共存技術の運用形態」24.1〜24.4(p.421〜) / 第21章「IPv4/IPv6 共存技術の分類」21.1(p.381)

## Slide 26
DS-Lite — お客様のルータは包むだけ、変換は網がやる
PC → お客様のルータで IPv6 の箱に詰める → 網側の装置で箱を開けて変換 → インターネット
宅配便のたとえで「出口の業者が仕分けする」と言ったのが、これです
特徴
  お客様のルータは アドレスの書き換え (NAT) をしません。ただの入口になるだけです
  変換は網側の装置 (AFTR) がまとめてやります
  だから お客様のルータの負荷が軽く、設定も簡単です
代わりに、利用者側からはグローバル IPv4 アドレスが一切見えません
  だからポート開放する手段がありません。ルータの設定でどうにかできる構造ではないのです
※ 「DS-Lite なら接続数は無制限」ではありません
  網側の装置にも 1 契約あたりの上限があります。MAP-E ほど はっきり見えないだけです
  同時接続の多い拠点では、DS-Lite でも事前に事業者に確認してください
お客様への説明のしかた
  「お客様のルータには外から見えるアドレスが無く、事業者の設備でまとめて変換されています」
  「設定でどうにかできる話ではありません。外から入る通信が必要なら固定 IP のオプション契約が要ります」
教科書: 24.1「DS-Lite」(p.421) / 19.4「IPv4 アドレス共有技術の課題」(p.362)

## Slide 27
MAP-E — IPv4 アドレスを他人と分け合う
その前に: NAT は「アドレス + ポート番号」の組で通信を見分けています
  だから ポート番号を分担すれば、1 個のアドレスを何人かで共有できます
  MAP-E はこれを「事業者と利用者の間」でやる仕組みです
1 個の IPv4 アドレスを何人かで分け合い、使えるポート番号を分担します
  グローバル IPv4 アドレスは他人と共有
  代わりに「あなたはこのポート番号を使ってください」と範囲が決められる
  どれを使うかは、降ってきた IPv6 の「住所の前半」(プレフィックス) から計算で決まります
うちの検証環境で実際に計算した例 (CPE の自動計算と完全に一致しました)
  降ってきた IPv6 2001:db8:100a:500::/56
  計算で出た共有 IPv4 198.51.100.10
  使えるポート 240 個 (連続ではなく、とびとびの番号。最初は 4176〜4191)
ポートは全部で 65536 個あるのに、使えるのは 240 個です
  実サービスでは v6プラスが 240 個、OCN バーチャルコネクトが 1008 個と言われています
教科書: 24.4「MAP-E、MAP-T、4rd」(p.425) / 24.3「A+P」(p.423)
Notes: 【話す人へ】
・**最初の 3 行を飛ばさないこと。**「なぜポートを分ければアドレスを共有できるのか」が
入っていないと、この先の 240 個の話が全部 呪文になる。
・240 が少ないことの実感は次ページで作る。ここでは数字だけ置いて先へ。

## Slide 28
240 個って、どれくらい少ないのか — うちで実際に枯れました
検証機に Windows PC を 1 台 繋いで、放置していただけです
  数十分で、ルータがこう言い出しました
  %NAT-6-ADDR_ALLOC_FAILURE: ... pool 1 may be exhausted
  = 割り当てられたポートを使い切った
わざと枯らしたのではありません
  Windows Update、テレメトリ、OneDrive — 裏で動くものだけで使い切ります
  人が 1 人も操作していない状態で、です
だから拠点に PC が数十台ある環境では
  「足りるかどうか」を必ず先に確認してください (次ページ)
PPPoE は約 64000 個を独り占めしていました。MAP-E はその約 1/270 です
Notes: 【話す人へ】
・**この 1 枚が、第3部でいちばん効く。**「240 は少ない」を言葉で言うより、
「PC 1 台放置で枯れた」の方が桁違いに入る。ゆっくり読ませること。
・**わざと壊した再現ではない**ことを強調する。仕込みなしで起きた記録。

## Slide 29
「計算で決まる」って、どういうこと?
式は覚えなくていいです。知っておくべきは 3 つだけ
  ① 降ってきた IPv6 の 決められた位置のビット が、
  共有 IPv4 アドレスの一部 と 自分のポート番号の素 になります
  ② 計算するのは CPE です。人間が計算する場面はありません
  ③ だから「計算で一意に決まる = こちらでは選べない」。ここだけ覚えてください
「なんで 80 番が使えないの?」の答えもここです
  ウェルノウンポート (0〜1023) は、どのサービスでも誰にも配られません
  v6プラスのように、さらに広く (0〜4095) 除外するサービスもあります
  選べないから 80 番が来ない、という順番です
※ 240 は「事業者が割り当てる数」。実際に使える数は CPE 次第で下がります
  実機 Cisco C1111-8P … 割当どおりに使い、240 を使い切って枯渇しました
  参照用の OpenWrt … ラボの設定の癖で 16 個しか使えませんでした
  → 数字が減る方向にしかブレません。**案件では実機で数え直してください**
手計算のやり方を知りたい人へ: study-guide.md に例題があります。案件では不要です

## Slide 30
では、その「計算のルール」はどこから来るのか — これが「自動設定」の正体
計算するには、IPv6 の住所のほかに ルール が要ります
  「どのビットを使うのか」「どの IPv4 の帯を分け合うのか」
  このルールは CPE が事業者のサーバから自動で取ってきます
起動してから通信できるまで
  ① CPE が起動する
  ② 事業者のルール配布サーバに HTTPS で問い合わせる
  「私の IPv6 は 2001:db8:1014:300:: です。ルールをください」
  ③ サーバがルールを返す 「この帯を、この分け方で使ってください」
  ④ CPE が 自分の IPv6 と ルール から IPv4 とポート範囲を計算する
人が設定する場面はどこにもありません
  「MAP-E に対応している」= この一連を自動でやれる、という意味です
  対応表に無い機種で手動設定しても、この仕組みの外側なので噛み合いません
うちの検証環境にも、このサーバがありませんでした
  だから長いあいだ 本番には存在しないやり方 で検証していました (第4部 ④)
Notes: 【話す人へ】
・**ここが「自動設定」の中身。**お客様が「ルータを繋いだら勝手に繋がった」と
言うときに起きているのがこれ。
・**手動設定の機種が噛み合わない理由**もここ。対応表の意味が腑に落ちる。
・第4部 ④ の伏線。**この 1 枚が資料から抜けていたこと自体**が、
検証環境にサーバが無かったことの裏返しだった、という話につなげる。

## Slide 31
「同時接続数を実測」って、どうやるのか
240 個で足りるかどうかは、測らないと分かりません
  既設ルータで NAT のテーブル数を数えます
  Cisco なら show ip nat translations の行数
  業務時間帯に何回か測ってください。昼休みと夕方でまったく違います
目安は出せません
  台数、業務アプリ、監視の有無で変わるので、他社の数字は当てになりません
  「PC 30 台だから大丈夫」のような机上判断はしないでください
測ったあと、どう判断するか — 型を決めておきます
  ピークの実測値 × 安全率 2 倍 が 割当ポート数を超えたら、MAP-E 単独は避ける
  例: ピーク 180 本 × 2 = 360 > 240 → 固定 IP か PPPoE 併用に倒す
  ※ 安全率 2 倍は「この資料での仮置き」です。実績が貯まるまで社内で決め直してください
足りないと分かったら
  MAP-E でもポート数の多い VNE を選べることがあります (OCN VC は 1008)
  ただし VNE は選べないことが多いので、固定 IP か PPPoE 併用の検討になります

## Slide 32
【注意】この 2 つを混同しないでください
 | 出ていく通信 (Web を見る) | 入ってくる通信 (ポート開放)
240 個をどう使うか | 使い回す | この中からしか選べない
何が問題になるか | 足りるかどうか | 番号が合うかどうか
「ポート開放できない」と「240 個しかない」は別の問題です。次のページからは右側 (入ってくる通信) の話をします

## Slide 33
「ポート開放できますか?」— これで即答できます
方式 | 答え方
PPPoE (従来) | できます。今までどおりです
MAP-E | 割り当てられたポートなら できます。ただし「80 番を開けて」はたいてい無理です
DS-Lite | できません。利用者側に手段がありません。固定 IP のオプション契約が必要です
そもそもポート開放 = 「外から来た通信を、社内のこの機械に通してください」というルータへの指示
Notes: 【話す人へ】
・**表を出す前に 30 秒だけ問いかけると定着が変わる。**
「transix のお客様から『事務所のカメラを外から見たい』と言われました。できますか?」
「隣と 10 秒相談してください」→ そのあと答え合わせとして表を出す。
・ここが今日の到達目標。**このページだけは絶対に巻かないこと。**

## Slide 34
「カメラの 80 番はどうするの?」と聞かれたら
MAP-E でも、社内のカメラを外から見ることはできます
  外側の番号は 割り当てられたポートから選ぶ (たとえば 4176 番)
  社内側の 80 番へは ルータが読み替えてくれる
  つまり「外から 4176 番で来てもらって、社内のカメラの 80 番に渡す」形にはできます
できないのは「外側で 80 番を名乗ること」です
  80 番や 443 番のようなウェルノウンポート (0〜1023) は、仕組みの上でそもそも配られません
  だから「いつもの URL のまま、ポート番号なしで見たい」は かなえられません
切替前に必ず聞くこと — 後で発覚させると事故になります
  外から入ってくる通信はありますか (VPN、拠点間、監視、カメラ、リモートデスクトップ)
  ある場合、そのポート番号は何番ですか
  1 つでもあれば DS-Lite と MAP-E は要注意。固定 IP か PPPoE 併用を検討します

## Slide 35
拠点間 VPN はどうなるのか (法人案件で一番聞かれます)
 | こちらから張りに行く (発信) | 相手から張られる (待ち受け)
PPPoE | できる | できる
MAP-E | 張れます (両端が NAT 越え = NAT-T に対応していれば) | 不可。決まった番号 (500) で待てません
DS-Lite | 張れます (同上) | 不可。そもそも手段がありません
固定 IP オプション | できる | できる
待ち受けに使う UDP 500 はウェルノウンポートなので MAP-E では誰にも配られません。「80 番」と同じ理由です

## Slide 36
だから VPN はこう提案します
そもそも UDP 500 / 4500 とは
  VPN が最初の握手に使うと決まっている番号。電話でいう代表番号のようなものです
  この番号で待っていないと、相手からの呼び出しを受けられません
  500 はウェルノウンポート。MAP-E では誰にも配られないので、そこでは待てません
「張れます」の条件 — お客様には「たいてい」と言わないこと
  両端が NAT 越え (NAT-T) に対応していること。これが条件です
  MAP-E も DS-Lite も途中でアドレスとポートを書き換えるので、
  NAT-T を使わない設定 (ESP をそのまま流す) だと張れません。古い機器は要注意
結論: 少なくとも片端に固定 IP が要ります
拠点 ←→ データセンタ / クラウド の形
  センタ側を固定 IP にして、拠点からは発信のみ。これが一番よくある形です
拠点 ←→ 拠点 を直接張る形
  どちらか片方は固定 IP が要ります
  両端とも MAP-E / DS-Lite だと、どちらも待ち受けできないので張れません
ヒアリングで必ず聞くこと
  「VPN はどちらから張っていますか」
  「どちらでもいい」と言われたら、発信の向きを固定できるかを確認してください
この結論の確かさ
  待ち受け不可 と 生 ESP 不可 は確実。発信は設計上そうなり、UDP の往復は実測済み
  ※ VPN そのものは張っていません。対向機器を含む確認は案件時に実施します

## Slide 37
MTU 1460 — 「Web は見えるのにファイルが落ちない」の正体
箱に詰めると、その分だけ中身が小さくなります
  Ethernet は 1500 バイトまで。IPv6 の箱に詰めるとヘッダ 40 で中身は 1460 まで
  小さいパケット (Web 表示、ping、DNS) は通る → 「つながってる」と見える
  大きいパケット (ファイル送信、メール添付) だけ落ちる → 「たまに固まる」
  だから「ping が通るから大丈夫」は通用しません
直し方は決まっています (TCP の話です) — ルータに 1 行入れるだけ
  「1 回に運ぶ荷物をこれ以上大きくするな」と、あらかじめ上限を教えてやります
  1460 (箱に入る大きさ) から TCP と IP のヘッダ 40 を引いて 1420。この数字を教えます
  ※ 40 を 2 回引きますが、中身は別物です (1 回目は IPv6 ヘッダ、2 回目は TCP+IP)。偶然同じ数字です
  Cisco: ip tcp adjust-mss 1420 / OpenWrt: ファイアウォールの mtu_fix
  実機検証では、この 1 行が無いと 5MB のファイルが落ちてきませんでした
  第4部でまた出てきます。「あの 1 行」と言ったらこれのことです
教科書: 第10章「Path MTU Discovery」(p.215) / 第9章「IP フラグメンテーション」(p.205)

## Slide 38
第4部
検証環境で実際に見たもの
ゴール: ここから先は全部、自分たちで測った値です

## Slide 39
検証ラボの全体像
  NTT の網 (NGN)、ISP の PPPoE 終端、VNE、インターネット
  全部 Linux VM です。実機の CPE も物理 NIC で繋げます
アドレスは全部ドキュメント用です
  2001:db8::/32 / 198.51.100.0/24 / 203.0.113.0/24
  本物の誰かに迷惑をかけない設計にしてあります
図の一番下が今日の要点です
  方式ごとに通る場所が違い、出口アドレスも違います
  だから 出口アドレスを見れば経路が分かる のです
Notes: 【話す人へ】
・全部を説明しないこと。**「箱がたくさんあるが、要は網と VNE を自分で作った」**で十分。
・図の一番下 (方式ごとの経路と出口アドレス) だけは指差して読むこと。第3部の伏線になる。

## Slide 40
何を再現しているのか
お客様のルータ
OpenWrt / 892FJ / C1111-8P
NTT の網の代わり
住所を配る役 RA と DHCPv6
受け口
荷物を降ろす側 MAP-E / DS-Lite
模擬インターネット
Web と DNS + ルール配布サーバ
本番の回線では試せないので、NTT の網と VNE を丸ごと自宅に再現しました。PPPoE の受け口もあるので切替前の状態も作れます。
※ 右端に MAP-E の「自動設定」の相手方 (ルール配布サーバ) もあります。本番と同じ形で試せます。
※ 同じものを会社の VMware に再現する手順書一式があります。詰まった箇所も全部載せてあるので、案件前の事前検証に使えます。
模擬インターネットの Web はアクセス元のアドレスを表示します。これが経路を確かめる決め手になります。
※ アドレスは全部ドキュメント用の範囲 (2001:db8::/32 / 198.51.100.0/24 / 203.0.113.0/24)。
本物の誰かに迷惑をかけない設計にしてあります。

## Slide 41
これで何ができるのか
できること | 具体的に
切替の練習 | PPPoE から IPoE に切り替える手順を、本番と同じ順番で通せる
方式の切り替え | MAP-E と DS-Lite を行き来できる。RA 方式と PD 方式 (まとめ借り) も切替可
パケットを見る | RA、DHCPv6 のやり取り、トンネルの中身をキャプチャできる
わざと壊す | ポート枯渇、MTU の問題、DNS の遅延などを再現できる
実機を繋げる | 物理の Cisco 892FJ / C1111-8P を繋ぎ込んで、本物の設定を投入できる
自動設定を試す | ルール配布サーバがあるので、CPE が自分で取ってくる本番の形で試せる
MAP-E の計算も確かめました。手計算した 198.51.100.10 / 4176〜4191 / MTU 1460 が、CPE の自動計算と完全に一致

## Slide 42
実機の Cisco 892FJ で DS-Lite を通した結果
確認したこと | 実測値 | 何を示しているか
アクセス元のアドレス | 203.0.113.1 | 網側で NAT された = DS-Lite が成立している
ping | 0% 損失 / TTL=62 | 相手の Linux は 64 で返す。62 で届いた = ルータを 2 つ越えた
MTU 1460 で送る | 通る | トンネル分を引いた大きさが確保できている
MTU 1500 で送る | CPE が「分割が必要」と返す | 経路 MTU の通知が正常に動いている
5MB ダウンロード | 1.15 秒で完走 | MTU のページで入れた「あの 1 行」が効いている
一番大事なのは 1 行目。ping が通っただけでは「たまたま届いた」かもしれません

## Slide 43
実機の Cisco C1111-8P で MAP-E を通した結果 — 本番と同じ「自動設定」で
確認したこと | 実測値 | 何を示しているか
アクセス元のアドレス | 198.51.100.20 | 共有 IPv4 で外に出た = MAP-E が成立している
CPE が取得したルール | 配布した内容と一致 | 自動設定 (サーバからの取得) が成立している
CPE が計算した共有 IPv4 | 198.51.100.20 | こちらの手計算と一致
CPE が計算したポート範囲 | 240 個 / 先頭 4144〜4159 | こちらの手計算と一致
実際の送信元ポート | 4145 | 割り当てられた範囲の中を使っている
この機種は一度「使えない」と結論しかけました。間違っていたのは機種ではなく試し方です (次ページ ④)

## Slide 44
同じ環境で「固定 IP 相当」のルールを配ると — 変わるのはポートだけ
 | 共有 IP (既定) | 固定 IP 相当
事業者が配るもの | IPv4 の 帯 (/24) | その人の IPv4 (/32)
自分の番号の決め方 | CPE が計算して選ぶ | 名指しなので計算不要
何人で分けるか | 256 人 | 分けない
使えるポート | 240 個 | 64512 個 (1024〜65535)
共有 IPv4 アドレス | 198.51.100.20 | 198.51.100.20 (同じ)
PPPoE と比べると | 約 1/270 | ほぼ同等
「固定 IP にすると何が変わるのか」の答え。アドレスが固定になるだけでなく、ポートを独り占めできます
Notes: 【話す人へ】
・**事業者が返す数字ひとつ**で共有/固定が決まる、というのがここの中身。
・**IPv4 アドレスが変わらない**のが意外に効く。「固定 IP = アドレスが変わらないこと」
だと思っている人が多いが、**ポートの持ち分**の話でもある。
・同時接続数が足りない案件では、**固定 IP オプションが技術的な解**になる。
見積の根拠として使えるので、営業に同席してもらう回では特に丁寧に。

## Slide 45
やってみて分かった「効かない直感」 ①〜③ (④ は次ページ)
この 4 つは、教科書を読んだだけでは絶対に気づけませんでした
① 「疎通した」は「正しい経路を通った」ではない
  検証スクリプトが全項目 PASS したのに、網側 NAT が効いていなかったことがありました
  トンネルは設計どおり通っていました。その先で変換が当たっていなかっただけです
  構成を誤った DS-Lite で PASS=10。出口を見たらクライアントの私設アドレスのままだった
  ping も curl も成功するので、見た目では絶対に分かりません
  → 必ず「出口のアドレス」を確認する。これだけが唯一の証拠です
② 設定が入ることと、動くことは別物
  Cisco の仮想ルータで MAP-E を試したら、設定は通り確認コマンドも正しい値を返した
  それなのにパケットが 1 つも流れなかった。実際にパケットを運ぶ部分が落ちていました
  実機 C1111-8P でも同じでした。手でルールを書いたときは 6 回とも落ちました
  → 確認コマンドで終わらせず、パケットを流して測るところまでやる
③ 症状が 1 つでも、原因は 1 つとは限らない
  「ping は通るのに名前解決だけ死ぬ」を追ったら、独立した原因が 3 つ重なっていました
  1 つ直しても直らないので「直したのに変わらない = 見当違い」と判断すると迷子になります
  → 1 つ直したら 1 つ確かめる。まとめて直さない

## Slide 46
④ 「動いた」は「本番と同じ道で動いた」ではない
検証環境は 10 回以上サイクルを回して、全部の項目が PASS していました
  それなのに MAP-E だけは、本番には存在しないやり方 を測り続けていました
なぜそうなったか
  ルール配布サーバが検証環境に無かった。無いものは手で代用するしかありません
  CPE に手でルールを書く → それは本番のどの CPE もやらない操作でした
  そのやり方では 6 回とも落ちたので、「この機種は使えない」と結論しかけました
  サーバを建てて本番と同じ道で試したら、一度も落ちずに通りました
ここが怖いところ
  個々の手順をいくら丁寧に検証しても、
  「構成要素がまるごと欠けていること」は見つかりません
  手順は全部正しく、結果も全部 PASS するからです
→ ときどき、手順ではなく 構成そのもの を疑ってください
  特に「うちの環境には無いから、ここは手でやっている」という箇所。そこが穴です
Notes: 【話す人へ】
・**ここは IPv6 の知識の話ではない。**検証の姿勢の話なので、
中堅・ベテランにも刺さる。時間が押していてもここは削らないこと。
・自分の失敗として話すこと。**「気をつけましょう」では伝わらない。**
・第3部の「計算のルールはどこから来るのか」の 1 枚が、
**長らく資料から抜けていたこと自体**がこの症状だった、と繋げると効く。

## Slide 47
まとめ — 3 行と、明日から使うチェックリスト
今日の話を 3 行にすると
  ① PPPoE が遅いから IPoE に変える。アドレス枯渇の話ではありません
  ② 社内は IPv4 のまま。だから IPv4 を IPv6 に載せて運ぶ。それが MAP-E と DS-Lite
  ③ どちらになるかは選べない。VNE が決めています
案件で最初に確認する 5 つ
  □ ひかり電話はありますか → /64 か /56 かが決まる
  □ VNE はどこですか → 方式が決まる (ISP 名だけでは分かりません)
  □ 外から入ってくる通信はありますか → VPN / 拠点間 / 監視 / カメラ
  □ ある場合、ポート番号は何番ですか → MAP-E でも開けられるかが決まる
  □ 同時接続数はどれくらいですか → MAP-E のポート数 (240 など) で足りるか
切替後に必ず確認する 1 つ
  □ どのアドレスで外に出たか。疎通確認だけでは経路が正しいことを示せません

## Slide 48
参考文献
書籍
  小川晃通『プロフェッショナル IPv6 第2版』ラムダノート株式会社
  2021年12月20日 第2版第1刷 (参照した PDF は 2023年3月1日 第2版第2刷)
  ISBN 978-4-908686-11-5 / 本書は CC BY-NC-SA ライセンスで公開されています
  参照した節: 2.10 (p.51) / 3章 (p.67) / 3.5 (p.74) / 5章 (p.115) / 6章 (p.127)
  7.1 (p.160) / 7.7 (p.172) / 8章 (p.179) / 8.7 (p.201) / 9章 (p.205) / 10章 (p.215)
  18章 (p.335) / 19.4 (p.362) / 24.1 (p.421) / 24.3 (p.423) / 24.4 (p.425) / 付録A.3 (p.443)
※ この資料には本書の本文と図を一切転載していません。該当節を示すだけにしてあります
RFC
  RFC 6333 (DS-Lite) / RFC 7597 (MAP-E) / RFC 4861 (NDP) / RFC 4862 (SLAAC)
  RFC 8415 (DHCPv6)
  発展学習 (本編では扱いません): RFC 6724 (アドレス選択) / RFC 8305 (Happy Eyeballs v2)
サービス分類の出典
  ヤマハ「動作確認済み IPv6 IPoE + IPv4 over IPv6 接続サービス」RTpro
  https://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/ipoe_46/available_ipoe_46.html
社内資料
  docs/ipoe-lab/ — README / runbook-vmware / build-log (第4部の実測値の出どころ) / study-guide